## Technische Daten  von Bandschneidautomat ACT-02

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Schnittmöglichkeiten: Maschinenschere (Kalt) Heiβschere (Wärm) |  | nein ja |
| Abmessungen von Speisebobine im Halter: max. Au(endurchmesser min. Innendurchmesser max. Innendurchmesser | mm mm mm | 250 20 45 |
| Max. Bandbreite: für Senkrechtschneiden für Winkelschneiden | mm mm | 60 50 |
| Band Segment Länge | mm | von 80 bis 10000 |
| Thermomesser-Einstellwinkel | ° | ±45 |
| Aufgebe Geschwindigkeit | m/min | bis 30 |
| Thermomesser-Maximaltemperatur | °C | 350 |
| Thermomesser- Heizkörperleistung | W | 300 |
| Netzspannung |  | 230V/50Hz |
| Netzanschluβkraft | kW | 0,55 |
| Verbrennungsgas - Abzugsstutzendurchmesser | mm | 80 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 830 x 720 x 1650 |
| Maschinenmasse | kg | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandschneidautomat        	ACT-02

Maschine - Anwendung

Der Bandschneidautomat ist dafür bestimmt, Posamentenbänder mit Thermomesser auf Abschnitte mit vorprogrammierter Länge warmzuschneiden.

Das Schneiden kann sowohl senkrecht bzw. in einem  im Bereich von +- 45( zur Stoffachse anzustellenden Winkel durchgeführt werden.

Maschine - Beschreibung

Maschine funktioniert vollautomatisch.  Rohstoff für Speisung der Maschine wird  der im Behälter aufgehängten Bobine entnommen.  Dann läuft   Rohstoff durch das Führungssystem  und wird bis an die Ziehrollen weitergeleitet. Da wird  Rohstoff abgemessen und danach abgeschnitten. Der enstandene Abschnitt fällt dann über das Leitsystem in den Behälter  hinein.

Durch das elektronisches Steuer-und-Antriebssystem wird  Folgendes gesichert:

- Rohstoff-Präzisionsabmessen

- Zählen von erhaltenen Abschnitten

- Thermomesser - Temperaturregelung

- Thermomesser-Schneidzeitregelung

- Bandziehgeschwindigkeitsregelung

- Abstellen der Maschine im Falle von Rohstoffmangel.

Die Maschine wird automatisch angehalten, wenn die Sollstückzahl erreicht worden ist.