# Technische daten die Bandschneidautomat ACT-02e

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Schnittmöglichkeiten: Maschinenschere (Kalt) Heiβschere (Wärm) |  | ja nein |
| Speisespule Auβmasse im Halter: (Außendurchmesser max x Innendurchmesser min) | mm | 420 x 25 |
| Band Breite max: orthogonal Schneiden | mm | 90 |
| Band Segment Länge | mm | bis 10000 |
| Aufgebe Geschwindigkeit | m/min | bis 24 |
| Netzspannung |  | 220V/50Hz |
| Netzanschluβkraft | kW | 0,2 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1110 x 660 x 1670 |
| Maschinenmasse | kg | ~75 |

_____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino										Tel: 	(042) 214 05 42

Pawlikowice 58											Fax:	(042) 214 07 47

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandschneidautomat      	ACT-02e

Maschine - Anwendung

Der Bandschneidautomat ist dafür bestimmt, Kunststoff- und Posamentenbänder  in Abschnitte mit vorprogrammierter Länge zu schneiden.

Maschine - Beschreibung

Der Bandschneidautomat ist zum Kraftschneiden von Kunststoff- und  Posamentenbändern in Abschnitte mit vorprogrammierter Länge bestimmt. Das Schneiden verläuft  senkrecht  zur  Werkstoffachse.

Der Maschinenbetrieb ist vollautomatisch. Der die Maschine speisende Werkstoff  wird  einer im Halter hängenden Bobine  entnommen.  Weiter läuft er über die Aufgabevorrichtungsrollen, das Führungssystem und wird bis an die Antriebsrollen gebracht.

Hier wird  der Werkstoff  vermessen und dann wird dessen Schneiden betätigt.  Das abgeschnittene Teilstück  fällt in  den Behälter herunter.

Dank dem  eingesetzten Antriebs-und-Steuersystem werden folgende Eigenschaften gesichert:

- Automatische  Werkstoffzuführung  in die Schneidzone

- Genaue Werkstoffabmessung

- Genaues Abzählen  von erreichten Teilstücken

- Abstellen der Maschine im Falle von Werkstoffmangel.

Elektronischer Stückzähler stellt die Maschine automatisch ab, sobald  die  eingestellte Stuckzahl erreicht ist.