## Technische Daten  von Sternchenfertigungsautomat AGWm-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Polypropylenbandbreite | mm | 5 |
| Hülse für Polypropylenband: Innendurchmesser Scheiben Durchmesser Hülselänge | mm mm mm | 16 88 112 |
| Papierklebeband-Breite (mit Kodeaufsatz bzw. glatt) | mm | 10 |
| Klebebandrollendurchmesser | mm | bis 320 |
| Sternchendurchmesser (stufenlos regelbar) | mm | von 25 bis 35 |
| Sternchen-H(rnchenzahl (mit Z(hler programmierbar) | St(ck | bis 18 |
| Zwischenh(rnchenwinkel (mit Umschalter w(hlbar) | - | 2100 bzw. 2250 |
| Zusammenn(heinrichtung-Speicherverm(gen | St(ck | bis 350 |
| Gaschwindigkeitsstufenzahl f(r Sternchenformungsprozess | - | 5 |
| Fabrikationsleistung je nach H(rnchenzahl: f(r 12 H(rnchen f(r 16 H(rnchen f(r 18 H(rnchen | St(ck/Std. | bis 540 bis 460 bis 420 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 680 x 600 x 1350 |
| Maschinenmasse | kg | etwa 75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Sternchenfertigungsautomat   AGWm-01

## Maschine-Anwendung

Sternchenfertigungsautomat ist dafür bestimmt, Ziersternchen aus  Polypropylen zu erzeugen. Die genannten Sternchen sind f(rs Ankleben auf Geschenk- und Souvenirverpackungen sowie zu Dekorationszwecken vorgesehen. Die zu formenden Sternchen  k(nnen (ber verschiedene H(rnchenzahl verf(gen, die durch Einstellung elektronisches Z(hlers einfach zu (ndern ist. Der Sternchen-Durchmesser  kann in gro(em Umfang ge(ndert werden. Fertiges Sternchen ist mit einem Klebebendabschnitt verbunden.  Sternchen k(nnen  mit  f(nf verschiedenen,  mittels Umschalters zu w(hlenden  Geschwindigkeiten geformt werden.

## Maschine-Beschreibung

In automatischem Sternchenformungsproze( k(nnen folgende Etappen unterschieden werden:

- Sternchen-Anfangsherausstrecken

- Formung der Anfangsschleife

- Hörnchenformung

- Band-Abschneiden

- Zusammennähen von  Sternchen mit Papierband

- Auswurf von Fertigsternchen

Sternchenformungsprozess-Abschluâ wird  durch Photozellenwachter kontrolliert. Wenn aus irgendwelchem Grund Sternchen die Formungszone nicht verläßt, wird die maschine angehalten, damit die Ursache beseitigt werden kann.

Auf dem Schaltpult sind folgende Steuerelemente angeordnet:

- Druckkn(pfe: START, STOP, TECHNOLOGIE-STOP

- Geschwindigkeitsw(hler f(r Sternchenformung

- Geschwindigkeitsw(hler f(r Bandzuf(hrung

- H(rnchenzahl-Z(hler

- Interh(rnchenwinkel-W(hler

- Signaldioden f(r Netzanschlu(, Bandmangelund W(chterausfall

- Z(hler von erzeugten Sternchen (Option)