Technische Daten von Fertigungsautomat f(r anziehbare Bandschleifen  AKS-04

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Breite von Polypropylen-Au(enband | mm | von 20 bis 33 |
| Breite von Polypropylen-Innenband | mm | 15 bzw. 20 |
| Polypropylenband-Rollendurchmesser | mm | bis 320 |
| Abmessungen von den produzierenden Bandschleifen VARIANTE 1: Verwenden die Erhitzerbatterie 20 x 500 VARIANTE 2: Verwenden die Erhitzerbatterie 30 x 500 VARIANTE 3: Verwenden die Erhitzerbatterie 20 x 650 VARIANTE 4: Verwenden die Erhitzerbatterie 19 x 500 | mm mm mm mm | Breite x Länge (20-24) x (490-510) (30-33) x (490-510) (20-24) x (650-700) 19 x (490-510) |
| Temperaturregelbereich | ºC | bis 260 |
| Teoretische Leistung | St(ck/Std. | 900 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |
| Nenndrehzahl | 1/min | 1380 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1330x435x1380 |
| Ausmaβe mit Wickelanlage (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1910x435x1380 |
| Maschinenmasse | kg | ~95 |

- Im Falle von nicht Standardbandbreite ist dessen Breitenma( in Auftrag einzutragen.

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Jerzy Cascarino								Tel/Fax:  (042) 214 05 42

Pawlikowice 58										Tel:	(042) 678 76 15

95-200 PABIANICE									Tel:	 0602 494 370

woj. łódzkie POLSKA									Fax:	(042) 678 68 94

# Text boxes

Fertigungsautomat für anziehbare Bandschleifen  												AKS-04

Maschine-Anwendung

Fertigungsautomat f(r anziehbare Bandschleifen ist zur Herstellung von Schmuckbandschleifen bestimmt, die f(rs  Geschenk-Umbinden verwendet werden.

Maschinen-Beschreibung

Bandschleifen werden aus 3 Polypropylenb(ndern hergestellt, wobei von denen eine in zwei Schleifen l(ngsgeschnitten wird. B(nder werden durch Pre(thermoschwei(en miteinander  so verbunden, da( die Au(enb(nder Kokarde bilden, nachdem die Inneren angezogen worden sind. Lange Endabschnitte der inneren Schleifen werden f(rs Umbinden des einzupackenden Produktes verwendet.

Elektronischer Z(hler mit  Kokardenzahl-Programmator macht es m(glich, die Maschine zwecks Beh(lterwechsels anzuhalten , wenn  eine bestimmte Schleifenzahl erreicht worden ist.

Durch Temperatur- und Pre(schwei(zeitregelung wird eine M(glichkeit gesichert, gute Qualit(tsschwei(w(lste auszuf(hren.

Schleifenl(nge kann geregelt werden, jedoch f(r 500 mm wird das beste Ergebnis erreicht.

Auf der linken Maschinenseite ist ein Rahmen angebracht, wo 3 Bandrollen ausgelegt sind. Jedes Band wird durch Signalw(chter kontrolliert, der einen Mangel jegliches von denen signalisiert und die Maschine anhalten l((t, wenn der Produktionsprozess geschlossen worden ist.

Im oberen Teil der Maschine ist ein Halter f(r Wechselbeh(lter f(r Speicherung Fertigbandschleifen untergebracht.

Der Beh(lter ist so gefertigt, da( er m(glicht macht, den Bandschleifenpaket einfach umzuwickeln.

W(hrend dieser T(tigkeit erzeugt der Automat sukzessive Bandschleifenpartie.