Technische Daten von Fertigungsautomat f(r anziehbare Bandschleifen  AKS-05

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Breite von Polypropylen-Au(enband | mm | 15,19 bzw. 20 |
| Breite von Polypropylen-Innenband | mm | 15 bzw. 20 |
| Polypropylenband-Rollendurchmesser | mm | bis 400 |
| Abmessungen von den produzierenden Bandschleifen VARIANTE 1: Verwenden die Erhitzerbatterie 15 x 250 VARIANTE 2: Verwenden die Erhitzerbatterie 20 x 500 VARIANTE 3: Verwenden die Erhitzerbatterie 20 x 500 | mm mm mm | Breite x Länge 15 x 250 19 x 500 20 x 500 |
| Leistung der Heizelemente | W | 240 |
| Temperaturregelbereich | (C | bis 380 |
| Teoretische Leistung f(r Bandschleifen 15 x 250 Teoretische Leistung f(r Bandschleifen 20 x 500 Anmerkung: Die Leistung ist von der erforderten Pre(schwei(zeit abh(ngig. | St(ck/Std. St(ck/Std. | bis 1300 bis 1100 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |
| Nenndrehzahl (bei 50 Hz) | 1/min | 17 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1860x450x1380 |
| Ausmaβe mit Wickelanlage (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1860x450x1380 |
| Maschinenmasse | kg | ~95 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Fertigungsautomat für anziehbare Bandschleifen  												AKS-06

Maschine-Anwendung

Fertigungsautomat f(r anziehbare Bandschleifen ist zur Herstellung von Schmuckbandschleifen bestimmt, die f(rs  Geschenk-Umbinden verwendet werden. Bandschleifen bestehen aus 4 Polypropylenschleifen, davon zwei (u(er und zwei inner. B(nder werden durch Pre(thermoschwei(en miteinander  so verbunden, da( die Au(enb(nder Kokarde bilden, nachdem die Inneren angezogen worden sind. Lange Endabschnitte der inneren Schleifen werden f(rs Umbinden des einzupackenden Produktes verwendet.

Maschinen-Beschreibung

Die angewandten Mikroprozessor-Temperaturregler  machen es m(glich, sowohl  Temperaturschlu(wert als auch Spitzenerhitzer-Temperaturcharakteristik zu programmieren. Eine ausf(hrliche Anweisung  im bezug auf Programmierung des Temperaturreglers befindet sich in der beiliegenden Bedienungsanweisung dieses Reglers.

Schleifenl(nge betr(gt etwa 250mm oder 500mm

Elektronischer Z(hler mit  Kokardenzahl-Programmator macht es m(glich, die Maschine zwecks Beh(lterwechsels anzuhalten wenn  eine bestimmte Schleifenzahl erreicht worden ist.

Auf der linken Maschinenseite ist ein Rahmen angebracht , wo 3 Bandrollen ausgelegt sind.

Jedes Band wird durch Signalw(chter kontrolliert, der einen Mangel jegliches von denen signalisiert und die Maschine anhalten l((t, wenn der Produktionsprozess geschlossen worden ist.

Jede Bandrolle ist mit Schneidmesser, Reibungsbremse sowie F(hrung-System augestattet, das es m(glich macht, die Bandspannung so einzustellen, da( die B(nder richtig laufen k(nnen.