Technische Daten von Bandage-Wickelautomat  ANB-08

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | St(ck | 2, 3, 4 |
| Mittlere Geschwindigkeit der umzuwickelnden Bandage | m/min | von 20 bis 85 |
| Breite der umzuwickelnden Bandage | mm | von 50 bis 200 |
| L(nge der auf einem K(rtchen gewickelten Bandage | m | von 2 bis 10 |
| Beispielleistung f(r K(rtchen mit der 2 m. langen Wicklung von 3 Ausl((en | St(ck/Std.. | 2 160 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3160 x 1260 x 1650 |
| Maschinenmasse | kg | ~380 |
| Motorleistung | kW | 0.55 |
| Nenndrehzahl (bei 50 Hz) | 1/min | 1380 |
| Stromversorgung: 3-phase |  | 3x400V 50Hz |
| Druck Luft in pneumatische installation | MPa | 0.50 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch | l / min | 70 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandage-Wickelautomat  ANB-08

Maschine-Anwendung

Bandagenwickelautomat ist daf(r bestimmt, unelastische Bandage auf handels(bliche K(rtchen mit genau abgemessener Bandagel(nge  aufzuwickeln

An der Maschine kann die auf Rollen mit Durchmesser von 500 mm aufgewickelte Bandage  umgewickelt werden.

Maschinen-Beschreibung

Der Bandagewickelautomat verf(gt (ber 2,3,4 Ausl(ufe, wobei jeder Auslauf verschiedene Bandagebreiten bedienen kann. Die einzelnen Ausl(ufe k(nnen selektiv abgeschaltet werden. Bedienung der Maschine ist darauf beschr(nkt, Bandage auf die Wickelspindeln  beim Wechsel einer Speisespule und bei der Abnahme eines Beh(lters mit  aufgewickelten Bandagek(rtchen einzubringen.

Die Maschine verf(gt (ber folgende Ausstattung:

- Mikroprozessor-Steuersystem

- Elektronisches Antriebsmotor-Steuersystem mit Einsatz von Frequenzwandler (Wechselrichter)

- Druckluft-Verstellsysteme

Im Produktionszyklus sind folgende T(tigkeiten automatisiert:

- Anhaken des Bandagenende am Wickeln-Anfang

- Anhalten des Wickelns, wenn vorprogrammierte L(nge aufgewickelt worden ist.

- Bandage-Abschneiden

- Schieben des Bandagek(rtchens vom Spindel herunter

- Unterbringen des Bandagek(rtchens in  Lagerbeh(lter

Durch die angewandten  Kontrollsysteme wird Folgendes gesichert:

- Anhalten der Maschine im Falle  vom Bandage-Mangel an welchem von den Ausl(ufen

- Anhalten der Maschine , wenn vorprogrammierte Wickelk(rtchen-Zahl erreicht worden ist

- Abstellen der Maschine, wenn Druck im Druckluftsystem unter den geforderten Minimalwert  f(llt.

Durch die in der Maschine angewandten Konstruktionsl(sungen ist Folgendes gesichert:

- M(glichkeit, gro(e Leistung zu erzielen

- Gleiche L(nge vom an jedem Auslaf gewickelten Band

- M(glichkeit, Bandage im Breitenbereich von 50 bis 200 mm aufzuwickeln

Zusatzger(t

- Bandagefehler-F(hler

- F(rderer