Technische Daten von Bandage-Wickelautomat  ANB-12/3

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten (Ausl((en) | St(ck. | 3 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | von 112 bis 300 |
| Mittlere Geschwindigkeit der umzuwickelnden Bandage | m/min | von 15 bis 40 |
| Speisespule: Innendurchmesser Außendurchmesser | mm mm | 100 600 |
| Hülsen für Speisespule: Durchmesser Länge | mm mm | 100 60, 80, 100, 120, 150, 200 |
| Breite der umzuwickelnden Bandage | mm | 60, 80, 100, 120, 150, 200 |
| Bandagek(rtchen Bandage-Maximall(nge / Maximaldurchmesser | mm | H(lsenlose Bobine 5/60 |
| Beispielleistung f(r K(rtchen mit der 3 m. langen Wicklung von 3 Ausl((en | St(ck/Std.. | 980 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3350x1080x1850 |
| Maschinenmasse | kg | ~400 |
| Motorleistung | kW | ~2,0 |
| Nenndrehzahl (bei 50 Hz) | 1/min | 1380 |
| Druck Luft in pneumatische installation | MPa | 0,6 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch | l/min | 32 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandage-Wickelautomat  ANB-12/3

Maschine-Anwendung

Bandagewickelautomat ANB-12/3 ist daf(r bestimmt, eine mit Gips gedeckte Bandage (bzw. elastische Bandage) von gro(en Spulen auf kleine handels(bliche K(rtchen.

Alle T(tigkeiten au(er dem Wechsel von Speisespulen werden automatisch ausge(bt.  Die Maschine  ist daran angepa(t, mit  Packmaschine zusammenzuwirken, wo die hergestellten Wickelk(rtchen verpackt werden.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine verf(gt (ber folgende Ausstattung:

- Mikroprozessor-Steuersystem

- Elektronisches Antriebsmotor-Steuersystem mit Einsatz von Frequenzwandler (Wechselrichter)

- Druckluft-Verstellsysteme

Der Bandagewickelautomat verf(gt (ber 3 Ausl(ufe, wobei jeder Auslauf verschiedene Bandagebreiten bedienen kann. Die einzelnen Ausl(ufe k(nnen selektiv abgeschaltet werden. Bedienung der Maschine ist darauf beschr(nkt, Speisesulen zu wechseln und  Bandage auf die Wickelspindeln  einzubringen.

Im Produktionszyklus sind folgende T(tigkeiten automatisiert:

- Anhaken des Bandagenende am Wickeln-Anfang

- Anhalten des Wickelns, wenn vorprogrammierte L(nge aufgewickelt worden ist.

- Bandage-Abschneiden

- Schieben des Bandagek(rtchens vom Spindel herunter

- Unterbringen des Bandagek(rtchens in  Lagerbeh(lter

Durch die angewandten  Kontrollsysteme wird Folgendes gesichert:

- Anhalten der Maschine im Falle  vom Bandage-Mangel an welchem von den Ausl(ufen

- Anhalten der Maschine , wenn vorprogrammierte Wickelk(rtchen-Zahl erreicht worden ist

- Abstellen der Maschine, wenn Druck im Druckluftsystem unter den geforderten Minimalwert  f(llt.

Durch die in der Maschine angewandten Konstruktionsl(sungen ist Folgendes gesichert:

- Gleichlaufsteuerung des ANB-12/3 und Packmaschine

- Arbeitszyklus-Vollendung im Falle von Netzspannungsausfall

- Beibringung eines Wickelk(rtchens  an die Packmaschine (bzw. in den Beh(lter mit aufgewickelten Bandagek(rtchen)