# Technische daten die Automatische Drahtwickelmaschine AND-02

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | Stück | 1 |
| Rohstoff zur verarbeitung Material Durchmesser | mm | Weich Stahldraht (1 |
| Hülsen für Abnahmebobinen Material Länge Querschnitt | mm mm | Hartholz 205-7 Quadrat 18-20 |
| Speisespule |  | Drahtbund oder Aufwickelhaspel |
| Abnahmewickeln: Länge Durchmesser max. | mm mm | 100-135 60 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | 360-1800 |
| Productionleistung fur Draht 1 mm und Abnahmenbobinen masse 1kg | kg/h | 90 |
| Ausmaβe: Breite Höhe Tiefe | mm mm mm | 1320 1400 800 |
| Ausmaβe mit Wickelanlage für Draht: Breite Höhe Tiefe | mm mm mm | 1320 2010 1730 |
| Maschinenmasse | kg | ~120 |
| Netzanschluβkraft | kW | 0,65 |
| Netzspannung |  | 3Ph230/400V N PE |
| Druck Luft in pneumatische Installation | MPa | 0.50 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch | l/min | 50 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Automatische Drahtwickelmaschine  AND-02

Maschine – Anwendung

Die automatische Drahtwickelmaschine  ist dafür bestimmt, Draht auf handelsübliche Wicklungsstäbschen  mit programmiertem Gewicht  zu wickeln.

Maschine – Beschreibung

Die automatische Drahtwickelmaschine besitzt einen Auslauf und ist wie folgt ausgestattet:

- Mikroprozessor-Steuersystem

- Elektronisches Antriebsmotordrehzahl-Steuersystem mit Einsatz von Wechselrichter (Frequenzumsetzer)

- Druckluftantriebseinheiten

Dadurch wird volle Arbeitsverfahren-Automatisierung  sowie bestmögliche Programmierung  einzelner Betriebstätigkeiten gesichert.

Im  Arbeitsverfahren sind folgende Betriebstätigkeiten automatisiert:

- Verschiebung  eines Holzstäbchen, wo Draht aus einem Behälter aufzuwickeln ist,  in die Wickelzone

- Anhaken eines Drahtendstücks am Anfang des Wickelns

- Anhalten des Wickelns, wenn  die vorprogrammierte Schichtzahl erreicht ist

- Draht-Abschneiden

- Abwerfen eines fertigen Stäbchens mit darauf gewickeltem Draht von dessen Spindel

Dank den eingesetzten Steuersystemen werden folgende Notansprechen gesichert:

- Abstellen der Maschine im Falle von Stäbchenmangel

- Abstellen der Maschine  im Falle vom Drahtwicklungsmangel auf Stäbchen

- Abstellen der Maschine , wenn die vorprogrammierte Wicklungsstäbchenzahl erreicht ist

- Abstellen der Maschine , wenn  der Pneumatikdruck unter den zulässigen Minimalwert gafallen ist.