Technische Daten von Sackwickelautomat  ANR-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | St(ck | 1 |
| Spindeldrehzahl konstant f(r die Wickelgeschwindigkeit 70 m/min | 1/min | 200 |
| Maximale Wickelgeschwindigkeit | m/min | 70 |
| Breite der umzuwickelnden Bandage | mm | von 40 bis 200 |
| L(nge der auf einer Miniwicklung gewickelten Bandage | m | von 1 bis 20 |
| Maximaldurchmesser von fertiger Miniwicklung | mm | 200 |
| Speisespule* Maximaler Spulenwicklungsdurchmesser Quadratquerschnitt-Wicklungsh(lse L(nge Quadrat-Seite | mm mm mm | 600 200 56 |
| Druck Luft in pneumatische Installation | MPa | 0.55 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch pro 1 Miniwicklung | dm3 | 4,5 |
| Netzspannung |  | 230V 50/60Hz |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1640 x 1730 x 1130 |
| Maschinenmasse | kg | 150 |
| Ann(hernde Wickelleistung f(r das Band “Tubigrip” mit L(nge: 2 m 5m 10m | St(ck/h St(ck/h St(ck/h | 240 190 170 |
| * Es ist m(glich, die Maschine mit dem in Karton verlegten Sack zu speisen. |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Sackwickelautomat  		ANR-01

Maschine-Anwendung

Der Sackwickelautomat ist daf(r bestimmt,  Sack auf h(lsenlose Miniwicklungen aufzuwickeln.

.

Maschinen-Beschreibung

Der Bandagewickelautomat verf(gt (ber einen Ausla( und ist wie folgt ausgestattet:

- Mikroprozessor-Steuersystem

- Elektronisches Antriebsmotor-Steuersystem mit Einsatz von Frequenzwandler (Wechselrichter)

- Druckluft-Verstellsysteme

Dadurch ist volle  Produktionsproze(-Automatisierung sowie optimale Vorprogrammierung von einzelnen T(tigkeiten gesichert.

Im Produktionszyklus sind folgende T(tigkeiten automatisiert:

- Anhaken des Bandagenende am Wickeln-Anfang

- Anhalten des Wickelns, wenn vorprogrammierte L(nge aufgewickelt worden ist.

- Bandage-Abschneiden

- Schieben des Bandagek(rtchens vom Spindel herunter

- Unterbringen des Bandagek(rtchens in  Lagerbeh(lter

Durch die angewandten  Kontrollsysteme wird Folgendes gesichert:

- Anhalten der Maschine im Falle  vom Bandage-Mangel an welchem von den Ausl(ufen

- Anhalten der Maschine , wenn vorprogrammierte Wickelk(rtchen-Zahl erreicht worden ist

- Abstellen der Maschine, wenn Druck im Druckluftsystem unter den geforderten Minimalwert  f(llt.