Technische Daten von Pomponsfertigungsautomat  APP-13

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Ausma(e der Wickelspule Nr 1: Kerndurchmesser Au(endurchmesser Aufwicklungsl(nge | mm mm mm | 10 25 70 |
| Ausma(e der Wickelspule Nr 2: Kerndurchmesser Au(endurchmesser Aufwicklungsl(nge | mm mm mm | 16 25 82 |
| Ausma(e der Wickelspule Nr 3: Kerndurchmesser Au(endurchmesser Aufwicklungsl(nge | mm mm mm | 25 35 82 |
| Pomponsdurchmesser erzielt von Spulen mit Kerndurchmesser “dr” | mm | ~40 f(r dr=10 ~70 f(r dr=16 ~85 f(r dr=25 |
| Maximalwindungszahl aufzuwickeln | Windungszahl | 999 |
| Zahl der gleichzeitig zu wickelnden Faden | St(ck | Max.8 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | 2500 |
| Empfohlene Ausma(e der Bindefadenwicklung (Kn(uel) “d-au(. x L(nge” | mm | Max.100 x Max.90 |
| Garn-mit-Rohmaterial-Wicklungsausma(e “d-au(. x L(nge” (Es ist empfohlen, Konush(lsen-Wicklungen zu verwenden) | mm | Max.180 x Max.220 |
| Au(ma(e (Der Garnaufgaberahmen einbegriffen): (Breite x Tiefe x H(he) Plattenh(he | mm mm | 1060 x 860 x 1230 750 |
| Mittlere Maschinenleistung (abh(ngig von der Pomponsgr((e) | St(ck/Std. | etwa 120 |
| Maschinenmasse | kg | 90 |
| Netzspannung | V | 230 |
| Nennleistung | W | 500 |
| Nennstrom | A | 2,5 |
| Steuerspannung | VDC | 24 |
| Speisespannungsfrequenz | Hz | 50 |
| Lärmpegel am Arbeitsplatz | dB | 60 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Pomponsfertigungsautomat  	APP-13

Maschine-Anwendung

Pomponsfertigungsautomat APP-13 ist f(r Herstellung von Zierpomponen aus Strickwolle bestimmt.  Die erhaltene Pomponen werden haupts(chlich in der Posamanterie als Schmuckst(cke  an M(tzen und T(cher sowie zu anderen Dekorationszwecken verwendet.

Maschinen-Beschreibung

Im halbautomatischen Pomponsformungsproze( k(nnen folgende Etappen unterschieden werden:

- Handlegen des Bindefadens in die Nute der Aufwickelspule,

- Automatische Aufwicklung von bestimmter  Strickwollenwindungszahl auf die vorbereitete Spule ,

- Automatisches Schneiden der auf der Spule aufgewickelten  Strickwolle und gleichzeitig Anziehen des Bindefadens,

- Handabschneiden  des Bindefadens und Abnehmen des fertigen Pompons

In der Maschine ist elektronische Steuereinrichtung angewandt, die die auf der Spule gewickelten  Strickwollenwindungen zusammenz(hlt, wodurch  Ma(wiederholbarkeit  der gefertigten Ponpons gesichert ist.  Es ist auch vorgesehen, den Baumwollbindefaden zu benetzen, wovon der Zweck ist, die geschnittenen   Fasern , wenn getrocknet, dichter umzuschlingen und dadurch  die Produkt-Gabrauchsbest(ndigkeit zu erh(hen.

Auf dem Schaltpult sind folgende Druckkn(pfe angeordnet:

- START - bet(tigt Aufwickeln einer bestimmten Windungszahl auf die Spule.

- SCHNEIDEN - Das Paar der Druckkn(pfe, die aus Sicherheitsgr(nden nur mit zwei H(nden zu bet(tigen sind, bet(tigt das Drehmesser zum Schneiden der auf der Spule gewickelten Strickwolle sowie den Pomponsanziehmechanismus,

- MESSER-SCH(RFEN - bet(tigt das Messerdrehen w(hrend des Messersch(rfens mit Einsatz von der angebrachten Sch(rfvorrichtung.

Im hinteren Maschinenteil ist  ein Rohmaterialspulenhalter f(r 8 Spulen untergebracht.