Technische daten die Gewebe-Bobinenfertigungsmaschine  BBG-1600

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Speisespule*: Länge Durchmesser | mm mm | max. 1600 max. 650 |
| Hülse des Abnehmewickels* Innendurchmesser Hülselänge | mm mm | 100 100, 150, 200 |
| Abnahmewickeln: Zahl Durchmesser | Stück mm | max. 16 max. 500 |
| Schneidgeschwindigkeit | m/min | 12-60 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2460x2250x1740 |
| Maschinenmasse | kg | ~700 |
| Motorleistung | kW | 1,6 |
| Druck Luft in pneumatische installation | MPa | 0,6 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch | dm3/min | 70 |

*Andere dimensionen für zuverainbart

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Gewebe-Bobinenfertigungsmaschine	BBG-1600

### Anwendung

Gewebe-Bobinenfertigungsmaschine BBG-1600 ist f(r das L(ngsschneiden eines Gewebes (z.B. des mit Gips getr(pfelten  Mulls) in Streifen mit geforderter Breite bestimmt.

Zugeschnittene Streifen werden dann auf Zylinderh(lsen gewieckelt und somit in Bobinen umgewandelt. Die Bobinen k(nnen jetzt f(r Speisen  einer automatischen Bandage-Wickelmaschine  ANB-12/3 verwendet werden.

### Maschine-Beschreibung

Die auf einer Zahnrad-Sonderwelle  aufgewickelte Geweberolle bildet eine  Versorgungsbobine.   Das Zahnrad verbindet die Versorgungsbobine mit der elektronisch gesteuerten Pulverbremse, die die  Spannung des abgewickelten Gewebes konstant haltet.

Geschnitten wird auf der entsprechend  geh(rteten Unter-Klingen-Welle,  woran 15 Kreismesser gedr(ckt werden. Die Kreismesser k(nnen individuell aus der Arbeit ausgeschlossen sowie beliebig auf der Gewebebreite positioniert werden.

Die zugeschnittenen Streifen werden auf Zylinderh(lsen gewickelt und der Geweberandabfall wird in die neben der Maschine stehenden Kartons gerichtet.

Die Maschine ist wie folgt ausgestattet:

- Kreismesser pneumatisch angedrueckt,

- Pulverbremse f(r die Versorgungsbobine, die  die Gewebespannung konstant haltet,

- H(lsenhalterungen mit stufenlos regelbarer Breite

- Elektronisches Wechselrichter-Steuerungssystem des Antriebsmotors,

- Langenz(hler fuer den aufgewickelten Streifen.