# Technische daten die Schu(spulmaschine  f(r Flechtmaschinen CP-33/F6

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 6 |
| Abnahmebobinen |  | Zylindrische |
| Hülsen für Abnahmebobinen |  | Scheiben Hülsen |
| Abnahmewickeln: Länge Durchmesser | mm mm | bis 200 bis 60 |
| Spindeldrehzahl Stufenlose Drezahlregelung durch Potentiometer | 1/min | von 2200 bis 4400 |
| Lenkhub pro ein Umdrehund Spindeln | mm/U | von 0,44 bis 2,64 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 690 x 740 x 1280 |
| Maschinenmasse | kg | ~80 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Schu(spulmaschine  f(r Flechtmaschinen CP-33/6

### Anwendung

Die Schu(spulmaschine f(r Flechtmaschinen  ist  daf(r bestimmt, Garn von grossen Konus- bzw. Zylinder-Industriebobinen  auf kleinere  Bobinen  umzuspulen.

Die Bobinen werden auf typischen Scheibenspulen gebildet, die  f(r Versorgung von Spindel-Flechtmaschinen in der Posamentenindustrie  verwendet werden. Die Maschine ist als 6-Punkt-Einheit  ausgef(hrt.

#### Maschine-Beschreibung

Lenkantrieb kommt von Verstellmotor.  Durch  stufenlose Verstellung  der Lenkgeschwindigkeit  kann der Lenkhub einfach und optimal je nach  Garnst(rke (Garnnummer) und  gefordertem F(llgrad (Dichte)  der Empfangsbobine gew(hlt werden.  Richtige Bobinenstruktur wird durch das Beschleunigungssystem f(r Lenkleistenwenden gesichert.

Konstruktion der Spindeleinheit und des Lenkwerkes erlaubt, Scheibenspulentyp einfach zu wechseln.

Maximale Spulenl(nge betr(gt 200 mm.

Die Maschine ist mit einem Steuergar(t ausger(stet, das folgende Aufgaben erf(llt:

- Programmieren  der Schichtzahl  f(r das aufzuwickelnde Garn.

- Messen der Schichtzahl vom aufgewickelten Garn

- Anhalten der Maschine, nachdem sie die vorprogrammierte Schichtzahl erreicht hat.

- Anhalten der Maschine im Falle des Abbruchs  eines der aufgewickelten Garne.

Gegenw(rtig aufgewickelte Schichtzahl wird auf dem Steuerger(t-Bildschirm angezeigt.

Versorgungsbobinen  sind  auf einem getrennt bestellbaren, freistehenden Kanter untergebracht, der erlaubt, erforderte Bobinenzahl darauf zu stecken.