Technische Daten von Kordelwickelmaschine CP-36/6

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 6 |
| Abnahmebobinen: Länge Durchmesser |  | Zylindrische bis 200 bis60 |
| Hülsen für Abnahmebobinen |  | Scheiben Hülsen |
| Spindeldrehzahl Stufenlose Drezahlregelung durch Potentiometer | 1/min | von 975 bis 2340 |
| Kordelf(hrerhub pro Spindelumdrehung: f(r minimale Spindelgeschwindigkeit fur maximale Spindelgeschwindigkeit | mm/Umdr. mm/Umdr. | 1,60 bis 4,80 0,67 bis 2,01 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 690 x 740 x 1280 |
| Maschinenmasse | kg | ~80 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Kordelwickelmaschine 	CP-36/6

Maschine-Anwendung

Die Kordelwickelmaschine ist  daf(r bestimmt, feine Kordeln von gro(en Industriespulen bzw.  aus Dreht(pfen auf kleinere Spulen. Die genannten Wicklungen werden auf handels(blichen Scheibenspulen geformt.

Maschinen-Beschreibung

Die Kordelwickelmaschine ist  daf(r bestimmt, feine Kordeln von gro(en Industriespulen bzw.  aus Dreht(pfen auf kleinere Spulen. Die genannten Wicklungen werden auf handels(blichen Scheibenspulen geformt.

F(hrungsantrieb wird mittels  Stellmotors verwirklicht. Stetige F(hrungsgeschwindigkeitsver(nderung macht es m(glich, den F(hrungshub einfach und optimal je nach Kordelst(rke und erfordertem Abnahmewicklung- F(llungsgrad (Dichte) auszuw(hlen.  Richtiger Wicklungsaufbau wird durch  das F(hrungsleiste-Umkehrbeschleuningungssystem gesichert.

Konstruktionsl(sung des Spindelsatzes und  des F(hrungswerkes macht es m(glich, Scheibenspulentyp einfach zu wechseln.  Maximale Spulenl(nge betr(gt 200 mm.

Die Maschine ist mit Steuerger(t ausgestattet, wodurch folgende Funktionen verwirklicht werden:

- Programmierung  Meterzahl von der aufzuwickelnden Kordel,

- Messen  Meterzahl von der augewickelten Kordel,

- Anhalten der Maschine, wenn die vorprogrammierte Meterzahl erzielt worden ist,

- Abstellen der Maschine, wenn eine von den gewickelten Kordeln abgerissen wird.

Die im Moment afgewickelte Meterzahl wird auf dem Steuergerat-Bildschirm  gezeigt.  Wenn die vorprogrammierte Meterzahl erreicht worden ist, wird der Z(hler automatisch genullt und ein neuer Wickelzyklus kann nach Aufsteckung leerer Spulen bet(tigt werden.

Zusatzausrüstung

Verwicklungswchter