# Technische daten die Schalstrickmaschine DS-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Nadeln | Stück | 2x70* |
| Nadeln Groz-Becker | - | Lehal 81.230.G01* |
| Nummer Nadeln | - | 3* |
| Breite Nadelplatte | mm | 584 (23") |
| Nadeln Teilung | mm | 8,46 (1/3”) |
| Anzahl Stufengeschindigkeit | - | 7 |
| Productionleistung | m/h | 60 |
| Motorleistung | kW | 1,1 |
| Netzanschluß: Preβluft installation |  | 3x400V 50Hz 5bar, 10dm3/min |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1170x700x1800 |
| Maschinenmasse | kg | 250 |

*Andere dimensionen für zuverainbart

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Schalstrickmaschine 					DS-01

### Anwendung

Die Maschine ist f(r Herstellung von Schalen,T(chern, Halst(chern mit Fransen sowie anderer  Sweaterausr(stungsst(cke als  (rmel, Kragen, G(rtel bestimmt.

### Maschine-Beschreibung

Ds-01 ist eine Flachkettenwirkmaschine  mit Doppel-Nadelsohlplatte.

Die Maschine ist mit einem Mikroprozessor-Programmsteuerger(t ausgestattet, das erlaubt, folgende Einstellungen einzuf(hren:

- Schal-Maschenzahl

- Schalfransen-Maschenzahl

- Stueckzahl von  fertiggestellten Schalen

- Schal-Strickgeschwindigkeit

sowie folgende Ausgaben zu erf(llen:

- Anhalten der Maschine im Falle des Garnabbruchs

- Genaue Ortsbestimmung, wo das Schalstricken  erneut zu starten ist,  nachdem dieses angehalten wurde.

Beachtenswert ist dabei:

- gut sichbare Arbeitzone

- Mikroprozessor-Programmgeber