# Technische daten die Folienschneidmaschine KF-11

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Tannenbaumlametta: Länge Breite max. Segment ohne Schnitt | - cm mm cm | 105 240 7 |
| Speisespule: -Durchmesser max. -Hülse Innerdurchmesser | mm mm mm | 420 76 |
| Ausmaβe (Breite x Tiefe x Höhe) | mm | 2700x1050x1600 |
| Theoretische Productionleistung | Stück /h | 450 |
| Maschinenmasse | kg | 250 |
| Netzanschluβkraft | kW | 0,5 |
| Netzspannung | V | 3x400 /50Hz |
| Druck Luft in pneumatische installation | MPa | 0,6 |
| Oriertierungs Preβluftverbrauch | l/min | 15 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Folienschneidmaschine	KF-11

Tannenbaumlametta - Produktionsautomat

Maschine-Anwendung

Die Maschine ist zur Herstellung  Lamette  aus  Polyäthylen-Folie bestimmt.  Fertige Lamette ist als  ca 105 cm langer und jede 1,2 mm längsangeschnittener  Bandabschnitt. gebildet.  Das ungespaltete ca 7-cm langes Endstuck  verbindet alle Lamettenfaden  zusammen.

Maschine-Beschreibung

Folie von der Speisebobine wird abgewickelt und läuft über 2  Stahlwalzen, worauf die durch Polyurethane-Rollen gedruckt wird. Durch die Lineargeschwindigkeitsdifferenz zwischen den einzelnen Walzen wird die Folie ständig gespannt.

Die gespannte Folie läuft  über die Längsschneidewalze , Nachstellrolle fürs Querschneiden und Leitrolle  bis an die Aufnahme-Einrichtung, die als sich  über die Führungsleisten bewegender und mit Greifer sowie Querschneiderad ausgestateter  Wagen gebildet   ist.

Auf dem Endteil von den  Führungsleisten ist ein Nadelwerk angebracht, das  fertige Produkte aufnimmt und vorübergehend speichert.

Die Maschine ist auch mit  Leistenaufmahme ausgestattet, wobei diese Leisten nicht  immer gleich sind.

Mehrheit von Bewegungen  wird durch  Druckluftantriebseinheiten verwirklicht.

Das Arbeitsverfahren wird mit Einsatz von  PLC-Steuergerät gesteuert.

Zusätzlich ist die Maschine  mit folgenden Einrichtungen ausgestattet:

- Folienmangelfühler

- Zähler von Fertigprodukten

- Ionisator, der elektrostatischem Folienkleben vorbeugt.