# Technische Deten die Bandschneid- und - Aufrollmaschine KNT-11

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Speisespule: |  | Kreisscheibe |
| Band Breite | mm | 100 |
| Maximale Durchmesser | mm | 240 |
| Loch Durchmesser | mm | 39 |
| Abnahmebobinen: |  | krążek |
| Band Breite | mm | 10-60 pro 10mm |
| Maximale Durchmesser | mm | 240 |
| Außendurchmesser | mm | 39 |
| Spulgeschwindigkeit | m/min | 30-90 |
| Motorleistung | kW | 0,25 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 680 x 570 x 1350 |
| Maschinenmasse | kg | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandschneid- und - Aufrollmaschine      KNT-11

### Anwendung

Die Maschine ist daf(r bestimmt, buntfarbige Polypropylenb(nder l(ngszuschneiden.

### Maschine-Beschreibung

Bandrollen bilden Versorgunsbobinen.  Endprodukte sind hier  B(nder  mit kleinerer Breite, die auf Handelsbobinen gespult sind.

Das Band wird von der Versorgunsbobine  an den Schneidklingensatz gef(hrt, wo es in drei Streifen mit der gew(nschten Breite zugeschitten wird.

F(rs Bandschneiden werden Klingen (Messer) verwendet, deren Endst(cke, wenn stumpf, abgebrochen werden. Dadurch ist deren Sch(rfen nicht n(tig.

Die durch die F(hrungen verteilten Streifen  werden  durch Rollens(tze bis an Aufspulger(te  gef(hrt.

Der durch den Wechselrichter  gespeiste Antriebsmotor erlaubt, die Wickelgeschwindigkeit  fl((ig  nachzustellen.