# Technische Daten die Trockenkammer KS-11

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Temperatur innerhalb der Kammer | °C | 20-70 |
| Kordeln Durchmesser Anzahl Kordeln | mm Stück | do 3 4 |
| Kammerbetriebskennwerte: Länge Breite Höhe Heizelementenleistung | mm mm mm kW | 800 160 870 4,5 |
| Ausmaβe: Länge Breite Höhe | mm mm mm | 1000 600 1860 |
| Motorleistung den Lüfter | kW | 0,37 |
| Netzspannung 3-phase |  | 3x230V 50Hz |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Trockenkammer  KS - 11

KS-11

Maschine-Anwendung

Die Trockenkammer  ist zum Trocknen von Kordeln bestimmt, die  während des  Produktionsprozess  chemischer Appretur (Präparationsanstrich-Eintragen, Färben usw.) ausgesetzt werden.

Maschine-Beschreibung

Während deren Verarbeitung laufen feuchte Kordeln  ununterbrochen über den Rollensatz  innerhalb der Einrichtung, wo die durch  darauf geblasene Luft getrocknet werden. Die Kammerwände sind mit  Wärmeisolierung zwecks Verminderung von Wärmeverlusten ausgekleidet.

Die Einrichtung ist mit folgenden Systemen ausgestattet:

- Nachstellbares Heissluftaufblasen

- Temperaturnachstellung innerhalb des Kammers.