# Technische daten die Fachmaschine LP-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Doublier-und-Wickelpunkten | Stück | 10 |
| Dublergeschindigkeit (3 Übersetzung) | m/min | 170, 210, 270 |
| Anzahl Garnst(cken zu doublieren pro ein Wickelpunkt | Stück | 12 |
| Garnfeinheitsbereiche | dtex | do 330 |
| Abnahmebobinen (Durchmesser x Länge) | mm | Zylindrische Kreuzbobinen 175x125 |
| Hülsen für Abnahmebobinen (Außendurchmesser x Länge)* | mm | 45,5x145 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3420x680x1920 |
| Motorleistung | kW | 1,5 |

*Andere dimensionen für zuverainbart

# Technische daten die Wickelanlage für LP-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl die Speisespulen | Stück | 2x60=120 |
| Garn-spannvorrichtungen |  | Gravitationsteller |
| Bruchf(hlers |  | Lamellen |
| Speisespulen (Durchmesser x Länge) | mm | 150x175 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3124x1662x1920 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Fachmaschine				LP-01

### Anwendung

Die Fachmaschine ist daf(r bestimmt,  das Garn im Laufe dessen Wickelung  zu doublieren.Als Ergebnis wird  eine Kreuz-Zylinderbobine mit  dem aufgewickelten Streifen  von den doublierten Garnst(cken erreicht.Die Bobinen werden haupts(chlich  zum  Speisen von Garnzwirn- und Nadelflechtmaschinen verwendet.

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist als einseitige Einheit mit  10 Doublier-und-Wickelpunkten ausgef(hrt.  Die ist mit dem Zentralantrieb ausgestattet, wo jeder von diesen Punkten  unabh(ngig von den anderen  anzulassen und anzuhalten ist.

Die Maschine erlaubt, 12 Garnst(cke zu doublieren. Integralteil der Maschine ist der Kanter, der f(r die die Fachmaschine speisenden Bobinen bestimmt ist.

Der Kanter ist mit folgenden Vorrichtungen ausger(stet:

- Garn-Gravitationstellerspannvorrichtungen

- Lamellenbruchf(hler

- Mitnehmerst(be mit F(hrungselementen

Im Falle  eines Zerbrechens bzw.  fehlenden Garnes verursacht ein Bruchw(chtersignal, da(  entsprechender Punktantrieb ausgeschaltet und  die Unterwickelwalze mit der aufgewickelten Bobine gebremst wird. Das sch(tzt das Endst(ck des zerrissenen Garnes dagegen, sich auf die Bobine aufzuwickeln. Die Maschine ist mit der das Wickelnetz st(renden Vorrichtung ausger(stet, was erm(glicht, den so genannten Streifeffekt zu beseitigen und verbessert die Garnabwickelf(higkeit  w(hrend  dessen weiterer Bearbeitung.