# Technische Daten von Band-Mikrozuschneidemaschine MKT-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Bandscheidbreite | mm | 0,3; 0,6 |
| Schneidgeschwindigkeit (stufenlos regelbar) | m/min | 20-130 |
| Speisespule (maximall Durchmesser) | mm | 500 |
| Hülsen für Abnahmebobinen (Innerdurchmesser) | mm | 50 |
| Maschine Antrieb: Motorleistung Nenndrehzahl |  |  |
|  | kW | 0,37 |
|  | 1/min | 1370 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) |  | 700 x 1290 x 1150 |
| Maschinenmasse | kg | etwa 80 |

___________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Band-Mikrozuschneidemaschine											MKT-01

### Maschine-Anwendung

Die Band-Mikrozuschneidmaschine ist daf(r bestimmt,  die Polypropylen- und  Polyesterfolie in schmale Streifen  zu schneiden.

### Maschine-Beschreibung

Die Mikrozuschneidmaschine ist wie folgt ausger(stet:

- Versorgunsbobinenhalter mit Pulverbremse, die erm(glicht, die Spannung des Bandes im Laufe des Schneidens nachzustellen.

- (lrollen, die Schneidanlage-Klingen (len und dadurch das Band benetzen.

- Me(rolle, die das Band im Laufe des Schneidens auf 1 Meter genau messt.

- Schneidanlage, die durch die Schneidr(der das Band in Streifen  zerschneidet.

- Empfangsrollen, deren Aufgabe ist,  geschnittene Streifen von der Schneidanlage  abzunehmen.

- Ionisator, dessen Aufgabe ist, elektrische Ladung an den geschnittenen Streifen zu neutralisieren.

Dar(ber hinaus kann die Maschiene mit  Lamellenf(hler ausger(stet werden, die die Schneid- und die mitwirkende Maschine anhalten lassen, falls ein von den Streifen im Laufe des Scheidens abbrechen sollte.