Technische daten die Posamenten-H(kelmaschine MX-07

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Kopf | Stück | 2 |
| Splei(anlage |  |  |
| Anzahl Nadeln in Zylinder | Stück | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Innendurchmesser Zylinder | mm | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Nadeln Groz-Becker |  | Leha 73.75 Heha 64.108 |
| Drehzahl | 1/min | 1650 |
| Beispiele Abraitsleistungen aus 2 Kopfen für Dichte: 1,5 Maschen / cm 3 Maschen / cm 6 Maschen / cm | m/h m/h m/h | 1320 660 330 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 750 x 500 x 1650 |
| Ausmaβe Wickelanlage für 24 bobinen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1200 x 660 x 1730 |
| Maschinenmasse | kg | ca 85 |
| Wickelnanlagemasse für 24 bobinen | kg | ca 15 |
| Motorleistungen | kW | 2 x 0,25 |

_____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Posamenten-H(kelmaschine 		MX-07

Anwendung

Die Posamenten-H(kelmaschine ( Nadel-Flechtmaschine) MX-07 ist  daf(r bestimmt, Kurzwaren wie Kordeln, Litzen, Schnurb(nder, Dochte, Gummib(nder usw.  durch Stricken  zu erzeugen

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist als zweik(pfig mit unabh(ngigen  Antrieben  und Kopfsteuersystemen ausgef(hrt.

Jedem Kopf ist eine Empfangsanlage mit  stufenloser Posamenten-Empfangsgeschwindigkeitsregelung zugeordnet.  Die Empfangsgeschwindigkeit ist  durch Drehen  des Potentiometer-Drehknopfs  auch im Maschinenlaufe  nachstellbar.

Auf der Stirnplatte des Geh(uses  sind Dr(ckkn(pfe f(r unabh(ngiges Anhalten   des linken bzw. rechten Kopfes , Potentiometer- Drehknöpfe f(r Empfangsgeschwindigkeitsregelung sowie die Hauptschalter-Druckkn(pfe mit  Temperatur-(berlastungsschutz f(r Motoren angeordnet.

Im Oberteil der Maschine sind Lamellen-Garnf(hler angebracht, die  Verlauf von jedem Garn (berwachen und schalten  den einschl(gigen Antrieb ab, falls ein Garn zerrei(en  bzw. eine Speisebobine v(llig abwickeln sollte.

Standardausr(sung:

- Zwei beliebig ausgew(hlte  Splei(anlagen

- Lamellenf(hlersatz

- Empfangsvorrichtungen mit fl(ssiger Produktdichtenregelung

- Transparente Abdeckungen f(r die Nadelarbeitszone

Zusatzger(t:

- Splei(anlagen  mit Nadelzahl und Zylinderbohrungsdurchmesser laut des in der Tabelle angegebenen Bereiches

- Zylinderbobinen-Wickelanlage

- Lichtsignalisierung f(r Stillstand von jedem Kopf

- Kanter f(r beliebige Zahl  der Speisebobinen

- Betriebszeitmesser f(r jeden Kopf