Technische Daten der Posamentenheckelmaschine  MXG-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Kopf | St(ck | 2 |
| Splei(vorrichtungen |  |  |
| Nadelzahl im Zylinder | St(ck | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Nadelzylinderbohrung | mm | 10, 12, 14 |
| Nadeltyp von Groz-Becker |  | Ha 74.181 |
| Nadellaufgeschwindigkeit | Umdr./min | 740 |
| Beispielleistung von 2 K(pfen f(r Fabrikatdichten: 1 Masche / cm 2 Maschen / cm 3 Maschen / cm | m/Std. m/Std. m/Std. | 888 444 296 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 750 x 500 x 1650 |
| Umgrentzungsma(e von Spulengatter f(r 24 Spulen | mm | 1200 x 660 x 1730 |
| Maschinenmasse | kg | ~55 |
| Masse von Spulengatter f(r 24 Spulen | kg | ~45 |
| Motorleistung | kW | 2 x 0,25 |
| Standardausstattung: Zwei beliebige Splei(vorrichtungen Lamellenw(chtersatz Abnahmevorrichtung mit stetiger Regelung von Fabrikatdichte | Zusatzger(t: Splei(vorrichtungen mit Nadelzahl und Zylinderbohrungsdurchmesser laut des in der Tabelle angegebenen Bereiches Aufgabevorrichtung f(r elastischen Kern Vorrichtung fur Wickeln auf Zylinderh(lsen Lichtsignalisierung von Stillstand einzelner K(pfe Spulengatter fur beliebige Spulenzahl Einsatzzeit-Z(hler f(r einzelne K(pfen |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Posamentenheckelmaschine  MXG-01

(Nadelflechtmaschine für dicke Fabrikate)

Maschine-Anwendung

Posamentenheckelmaschine ( nadelflechtmaschine) MXG-01 ist f(r Herstellung von Kordeln, technischen Seilen  zu Bauzwecken, Expandern u. (.

Dank dem einfachen Auswahl von:

- Garntype, -Linearmasse und -Koloristik,

- Kernlinearmasse und -Elastizit(t,

- Nadelnzahl im Zylinder

- Zylinderdurchlauf-Durchmesser

- Bindungsart

gew(hrleistet die Maschine Fabrikate, die verschiedenen Abnehmerforderungen anzupassen sind.

Durch  das Seilherstellung-Strickverfahren kann man vielfach h(here Leistung als beim klassischen, an Spindelflechtmaschinen vervendeten Verfahren erzielen.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine wird als Zweikopf-Ausf(hrung mit v(llig unabh(ngigen Kopfantriebs-und-Steuerungssystemen geliefert.

Durch solche L(sung kann h(here Leistung erzielt sowie k(nnen verschiedene Warensortimente an derselben Maschine hergestellt werden.

Im Oberteil der Maschine sind Lamellen-Garnw(chter angebracht , die jeden Garnlauf kontrollieren und  im Falle des Abbruchs eines von den Garnen bzw. voller Abwicklung einer Speisespule schalten sofort den diesbez(glichen 
Kopfantrieb ab.