Technische Daten der Posamentenheckelmaschine  MXG-02

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Kopf | St(ck | 2 |
| Splei(vorrichtungen |  |  |
| Nadelzahl im Zylinder | St(ck | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Nadelzylinderbohrung | mm | 10, 12, 14 |
| Nadeltyp von Groz-Becker |  | Ha 74.181 Heha 64.108 |
| Nadellaufgeschwindigkeit | Umdr./min | 600 |
| Beispielleistung von 2 K(pfen | m/min | ~4 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 750 x 500 x 1650 |
| Umgrentzungsma(e von Spulengatter f(r 24 Spulen | mm | 1200 x 660 x 1730 |
| Maschinenmasse | kg | ~85 |
| Motorleistung | kW | 2 x 0,25 |
| Standardausstattung: Zwei beliebige Splei(vorrichtungen Lamellenw(chtersatz Abnahmevorrichtung mit stetiger Regelung von Fabrikatdichte | Zusatzger(t: Splei(vorrichtungen mit Nadelzahl und Zylinderbohrungsdurchmesser laut des in der Tabelle angegebenen Bereiches Aufgabevorrichtung f(r elastischen Kern Vorrichtung fur Wickeln auf Zylinderh(lsen Lichtsignalisierung von Stillstand einzelner K(pfe Spulengatter fur beliebige Spulenzahl Einsatzzeit-Z(hler f(r einzelne K(pfen |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Posamentenheckelmaschine  MXG-02

(Nadelflechtmaschine für Glasfaser-Vorgarn)

Maschine-Anwendung

Posamentenheckelmaschine (Nadelflechtmaschine) MXG-02 ist f(r Herstellung von Glasfaserpackern bestimmt. Durch die Maschine wird Herstellung von Fabrikaten gesichert, die verschiedenen Abnehmerforderungen angepasst sind.

Strick-(Nadel-)Verfahren von Packerherstellung macht es m(glich, mehrfach h(here Fabrikationsleistung im Vergleich mit dem an Spindel-Flechtmaschinen angewandten klassischen Verfahren zu erzielen. Die mit Einsatz des genannten Verfahren gefertigten Produkte sind mehr elastisch.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine wird als Zweikopfausf(hrung  mit v(llig  unabh(ngigen Kopfantrieben und  -Steuersystemen  geliefert.

Jedem Kopf ist Abnahmevorrichtung mit  stufenloser Fertigwaren-Abnahmegeschwindigkeitsregelung untergeordnet.

Auf der Frontplatte sind die unabh(ngig den linken bzw. rechten Kopf zu bet(tigenden und anzuhaltenden Druckkn(pfe , Potentiometer-Drehkn(pfe f(r Abnahmegeschwindigkeitsregelung sowie Hauptschalter-Druckkn(pfe mit dem Elektromotoren-Thermoschutz angeordnet.