# Technische daten die Einzelsystemh(kelmaschine MZ-02

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Kopf | Stück | 2 |
| Graphitkern Durchmeser | mm | 2,5 oder 3,0 |
| Stahldraht Durchmesser | mm | 0,1 |
| Ausmaβe Speisespule (Scheibe) mit Stahldraht: Durchmesser Länge | mm mm | 100 100 |
| Maximale Abraitsleistungen aus 2 Kopfen | m/h | 90 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1140x620x1450 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Einzelsystemh(kelmaschine         MZ-02

### Anwendung

Die Einzelsystemh(kelmaschine MZ-02 ist daf(r bestimmt, Dichtelemente aus   Graphitkern mit  Stahldrahtgeflecht zu fertigen.

Das Strick- (Nadel-) Verfahren f(r Herstellung von Dichtelementen macht es m(glich,  mehrmals h(her Kapazit(t im Vergleich  mit der vom  klassichen Verfahren mit Einsatz von Spindelflechtmaschinen zu erzielen.

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist als Zweikopfeinheit mit gemeinsamen Antrieb lieferbar.

Auf der Stirnplatte sind Maschinensteuertasten und Spindeldrehzahl-Potentiometerdrehknopf angeordnet.

Die Maschine ist mit unabh(ngigen (an jedem Kopf) W(chtern von fehlendem Kern und Geflecht (Draht) ausgestattet.