# Technische Daten von Strickgarnwickelmaschine  NKD-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | St(ck | 10 |
| Garnfeinheitsbereich | TEX | 150-900 |
| H(lsenlose Pr(zisionsabnahmewicklung Maximall(nge Maximaldurchmesser Wicklungsmasse | mm mm g | 120-200 110 50-100 |
| Speisewicklungen (-spulen) von Spinnmaschinen Spule-Innendurchmesser Maximall(nge von Spulmaschinen, kegelf(rmig 4(20’ Spulenbohrung-Durchmesser Spulenl(nge von Spulmaschinen, walzenf(rmig Spulenbohrung-Durchmesser Spulenl(nge | mm mm mm mm mm mm | 47 450 58/33 170 50 97 |
| Spindelndrehzahl | 1/min | 200 - 600 |
| Maximalhub von F(hrungselement | mm | 230 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3330 x 770 x 1480 |
| Motorleistung | kW | 10 x 0,09 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Strickgarnwickelmaschine  NKD-01

Maschine-Anwendung

Strickgarnwickelmaschine ist dafur bestimmt, Garne auf einzelhandels(bliche Strickkn(uel mit Kreuzwicklung umzuwickeln.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine wird als einseitig mit 10 Aufwickelpunkten geliefert. Jeder von den Punkten verf(gt (ber individuellen, unabh(ngig von den anderen ein- und abzuschaltenden Antrieb.  Nur die Umwickelgeschwindigkeit wird zentral geregelt, weil  alle diese Motoren durch einen Wechselrichter gespeist werden.

Jeder von den Punkten ist wie folgt ausgestattet:

- Spreizspindel

- F(hrungswerk

- Meterz(hler

- Tellerspannvorrichtung

- 2 Halter fur Speisewicklungen (Spulen) (Es gibt M(glichkeit, Wicklungen mit Reserve zu verbinden)

Abnahmewicklungen kennzeichnen sich durch  Pr(zisionswickelnetz mit Kreuzungswinkel von ca 120(.  Wickelnetzdichte wird  durch stufenlose (nderung von (bersetzung zwischen Spindel und F(hrungswerk zugew(hlt. Regelungsdrehknopf befindet sich  an einer zug(nglichen Stelle  auf Frontplatte von Aufwickelpunkt, so kann die (bersetzung w(hrend des Punkt-Betriebes ge(ndert werden.

Im Falle von Garn-Abbruch bzw. -Mangel verursacht  ein Abbruchsw(chter-Signal, da(   Wickelproze( am diesbez(glichen Punkt angehalten wird. Genauso wird Wickelpunkt angehalten, wenn der Z(hler den Garnl(nge-Sollwert erreicht.