## Technische Deten die Fadenwickelmaschine NN-14

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 6 |
| Fadenfeinheitsbereiche | tex | 20 - 100 |
| Speisespule: Maximale Durchmesser fur Bobinen auf den Maschinnenbrett Maximale Durchmesser fur Bobinen auf die Wickelanlage (spezial version) | Zylindrische oder Kreuzbobinen |
|  | mm | 120 |
|  | mm | 240 |
| Abnahmewickeln: Maximale Durchmesser Maximale Länge Innerdurchmesser die Hülsen | zylindrisch |
|  | mm | 40 |
|  | mm | 75 |
|  | mm | 8 - 12 |
| Spindeldrehzahl im I Bereich | 1/min | 1050 |
| Spindeldrehzahl im II Bereich | 1/min | 1500 |
| Spindeldrehzahl pro ein Lenkhub | - | 3 |
| Beginnspulgechwindigkeit für Hülse 12mm im I Bereichgeschwindigkeit | m/min | 40 |
| Endespulgechwindigkeit für Bobin 40mm im I Bereichgeschwindigkeit | m/min | 132 |
| Beginnspulgechwindigkeit für Hülse 12mm im II Bereichgeschwindigkeit | m/min | 56 |
| Endespulgechwindigkeit für Bobin 40mm im II Bereichgeschwindigkeit | m/min | 188 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 810x750x1350 |
| Maschinenmasse | kg | 55 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |

___________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Fadenwickelmaschine		 NN-14

### Anwendung

Die Fadenwickelmaschine NN-14/6 ist daf(r bestimmt,  F(den von gro(en Industriebobinen auf kleinere, im Gro(- und Einzelhandelsumsatz verwendete Bobinen, umzuspulen

### Maschine-Beschreibung

Die beschriebene Maschinenbauart ist als 6-Spindel-Einheit ausgef(hrt.

Der Faden wird auf Kunststoff- bzw. Papierh(lsen mittels des Fadenf(hrersystems  gespult. Durch das

Fadenf(hrerwerk  wird ein Prazisionswickelnetz gesichert, das f(r solche Bobinentypen notwendig ist.

Durch den Zahnradwechsel  kann  die bestm(gliche Wickelnetzstruktur im weitem Fadenst(rkebereich erzielt werden.

Die aktuell gespulte Fadenl(nge wird  auf dem digitalen Bildschirm auf dem Steuerpult angezeigt.

Sobald die vorprogrammierte Fadenl(nge erzielt worden ist, wird der Z(hler automatisch auf den Nullpunkt zur(ckgestellt und das n(chste Wickelzyklus anfangen kann.