Technische Daten von Grobfadenwickelmaschine  NNG - 01XL

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | St(ck | 6 |
| St(rkenbereich vom aufzuwickelnden Rohmaterial | mm | 1 bis 2 |
| Speisespule |  | Zylindrische/Kreuzbobinen |
| Abnahmebobinen: Maximaldurchmesser Maximall(nge | mm mm | Zylindrische-Präzision 50 Do 100 |
| Spule-Innendurchmesser / Spulenl(nge | mm | 12 / 110 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | 311/623 |
| Spindelumdrehungszahl f(r einen F(hrerhub |  | 3 |
| Anfangswickelgeschwindigkeit f(r H(lse mit Au(endurchmesser von 10 mm | m/min | 19,5 |
| Schlu(wickelgeschwindigkeit f(r Wicklung mit Au(endurchmesser von 50 mm | m/min | 98 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 700 x 1220 x 1280 |
| Maschinenmasse | kg | ~85 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |
| Nenndrehzahl (bei 50 Hz) | 1/min | 1380 |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Grobfadenwickelmaschine NNG-01XL

Maschine-Anwendung

Fadenwickelmaschine NNG - 01XL ist daf(r bestimmt, F(den von gro(en Industriespulen auf kleinere gro(-und-einzelhandels(bliche Wicklungen umzuwickeln.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine wie beschrieben wird als sechsspindelig geliefert.

Speisespulen sind auf dem Maschinenfach in einer f(rs Bedienungspersonal bequem zug(nglichen Zone untergebracht.

Von Speisespulen wird Faden (ber die die opimale Fadenspannug sichernde Gegenbinder und die Elektrow(chter geleitet, die sofort auf Abbruch bzw. Mangel von beliebigem Faden reagieren.

Faden wird auf Kunststoff- bzw. Papierh(lsen mittels des F(hrungssystems gewickelt. Fadenf(hrungswerk gew(hrleistet, da( das f(r solche Wicklungsarten unentbehrliche Pr(zisionswickelnetz  erreicht wird.

Durch den Zahnradwechsel kann eine optimale Wickelnetzstruktur f(r einen gro(en Fadenst(rkenbereich erreicht werden.

Die im genannten Zeitpunkt aufgewickelte Fadenl(nge wird  am auf dem Schaltpult angeordneten Digitalbildschirm gezeigt.  Wenn die Vorprogrammierte L(nge erreicht worden ist, wird der Z(hler automatisch genullt und der n(chste Aufwickelzyklus kann bet(tigt werden.