# Technische daten die Maschine zum Wickeln Kordeln auf Buchten NSB-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Abnahmewickeln: Länge min. Länge max |  | Buchten |
|  | mm | 130 |
|  | mm | 290 |
| Kordel Durchmesser | mm | von 1,5 bis 5,0 |
| Spulgeschwindigkeit | m/min | 50 |
| Netzspannung | V | 230V 50/60Hz |
| Netzanschluβkraft | kW | 0,1 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | ~800x480x930 |
| Maschinenmasse | kg | ~30 |

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Maschine zum Wickeln Kordels auf Buchten NSB-01

Maschine - Anwendung

Die Maschine zum Wickeln Kordels auf Buchten  ist dafür bestimmt, Kordel von großen Bobinen auf  handelsübliche Spulen, so genannte Buchten, umzuwickeln.

Maschine - Beschreibung

Rohstoff läuft von unter der Maschine über den Führer, die Meßrolle, Lenkrolle und den Führer bis an die Aufwickelspindel mit Stäben.

Der Stäbenabstand ist nachstellbar und ist für die Bobine-Endgröße (-Ausmaß) verantwortlich.

Wenn der START-Knopf gedrückt wird, fängt der Wickelvorgang an und dauert bis die vorprogrammierte Kordellänge durch den Zähler erreicht  bzw. der STOP-Knopf gedrückt wird.

Wenn der Kordel voll aufgewickelt ist, soll die fertiggestellte Bobine abgenommen und der Wickelvorgang wiederholt werden.