# Technische daten die Korallenkordel-Wickelmaschine  NSK-03

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | Stück | 4,8,12 |
| Abnahmebobinen (Zylinrische) Maximale Durchmesser Maximale Länge | mm mm | 160 130 |
| Hülsen für Abnahmebobinen (Zylindrische): Innendurchmesser Scheibe Durchmesser Länge | mm mm mm | 20,5 160 130 |
| Kordel Dicke | mm | 0,5 – 2 |
| Maximalle Korallen Durchmesser | mm | 5 |
| Spindeldrehzahl | 1/min | 48 |
| Ausmaβe für 8 Punkten (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1115 x 750 x 1700 |
| Motorleistung | kW | 0,25 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Korallenkordel-Wickelmaschine 	NSK-03

### Anwendung

Die Korallenkordel-wickelmaschine ist daf(r bestimmt, die Kordeln aus deren Spritzgu(maschine abzunehmen.

Die Kordeln werden auf die Zylinderscheibenschpulen gewickelt.

Die Wickelmaschine ist mit Rutschen ausger(stet, die die Kunstoffabf(lle in die M(hlenmaschine richten

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist mit acht Spulenhalter ausger(stet, die durch den Getriebemotor  mit Zahnriemen (ber die unabh(ngig regelbaren Reibkupplungen angetrieben werden.

Das f(r all die Punkten vorgesehene gemeinsame F(hrungsystem wird durch den Verstellmotor (ber das Schraubgetriebe  angetrieben.

Die Maschine ist mit Kordelspann-und-Abnahmerollen ausger(stet, die es veranlassen,  die Maschine  ein- und auszuschalten und dadurch  den Maschinenbetrieb der Bearbeitungskapazit(t der Spritzgu(maschine  anzupassen