# Technische daten die Strang-Wickel-und-Trockenmaschine NSM-04

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | Stück | 4 |
| Hülsen für Speisespulen - Scheiben Länge x Loch Durchmesser x Scheiben Durchmesser | mm | 130 x 20 x 290 |
| Speisespulen: Durchmesser min. x Durchmesser max x Länge | mm | 110 x 290 x 100 |
| Hülsen für Abnahmebobinen - Spezial Scheiben: Länge x Loch Durchmesser x Scheiben Durchmesser | mm | 220 x 20 x 310 |
| Abnahmebobinen Durchmesser min. x Durchmesser max x Länge | mm | 180 x 310 x 180 |
| Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung) | m/min | 18 - 50 |
| Kordel Durchmesser | mm | do 2 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2000x1780x1050 |
| Maschinenmasse | kg | ok. 150 |
| Netzanschluβkraft | kW | 2,2 |
| Netzspannung | V | 3x400 |
| Netzstrom | A | 4 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Strang-Wickel-und-Trockenmaschine NSM-04

Maschine-Anwendung

Die Machine ist dafuer entworfen, das Präparat (wässerische Lösung)  auf Kordel  einzutragen und diese während dessen Wickelns abzutrocken.

Maschine - Beschreibung

Kordel wird von einer Abwickelspule tangential abgewickelt und läuft über die  im Behälter mit  Präparat-Lösung getauchten Rollen , wonach das Praparat durch Auspressrollen beseitigt wird, und dann wird er durch Aufwickelrollen eingezogen.

Dann schlingt der Kordel vierfach die Wärmeleisten um, wo er weiter getrocknet und danach über die Ziehrollen und Führungseinheit geführt und auf die  auf der Sonderscheibenspule aufgesteckte Aufnahmebobine  aufgewickelt wird.

Jede Wärmeleiste ist mit Thermostat augestattet, der deren Temperatur konstant haltet.