#### Technische Deten die Bandwickelmaschine  NT-12

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Band Breite | mm | bis 100 |
| Hülsen des Abnahmebobinen Außendurchmesser Loch Durchmesser Länge | mm mm mm | bis 350 25 bis 100 |
| Spindeldrehzahl (Constant) | 1/min | 200 |
| Mittlere Spulgeschwindigkeit für Bobinen Durchmesser: 150mm 250mm 350mm | m/min | 67 110 155 |
| Motorleistung | kW | 0,25 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1420 x 700 x 150 |
| Maschinenmasse | kg | ~55 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandwickelmaschine 			NT-12

### Anwendung

Die Bandwickelmaschine NT-12 ist daf(r bestimmt, Posamentenb(nder umzuwickeln.

Rohstoff kann sowohl aus Dreht(pfen als auch Kartons aufgenommen werden. Dieser wird dann auf Galetten direkt auf den Spindel (h(lsenlose Bobinen) bzw. auf die auf den Spindel gesetzten Zylinderh(lsen  gewickelt.

### Maschine-Beschreibung

Spannung des gewickelten Bandes wird durch den Benutzer laut der technischen Forderungen eingestellt.

Die Spindel wird durch Fu(pedaldr(cken angelassen. Die Maschine is mit dem elektronischen Bandl(ngenz(hler ausger(stet.. Sobald die vorprogrammierte Banl(nge auf  Bobine  erreicht worden is, wird der Spindelantriebsmotor angehalten.

Mit dem Z(hler wirkt  der Bandbruchf(hler zusammen, wodurch ist das Z(hlen der Bandl(nge im Falle dessen Abbruchs nicht n(tig.