Technische Daten von Bandaufwickelmaschine NT-14F

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Bandbreite | mm | bis 100 |
| Galette-Auβendurchmesser | mm | bis 300 |
| Hülse-Lochdurchmesser | mm | 25 |
| Hülselänge | mm | bis 100 |
| Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung) | m/min | von 25 bis 150 |
| Getriebemotor Motorleistung Nenndrehzahl (bei 50 Hz) | kW U/min | 0,37 2880 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1200 x 550 x 1400 |
| Maschinenmasse | kg | ~55 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandaufwickelmaschine 	NT-14/F

Maschine-Anwendung

Bandaufwickelmaschine NT-14 ist zum Umwickeln von Posamentenbändern bestimmt.

Rohmaterial kann aus Drehtöpfern bzw. Kartons  abgenommen werden und wird  dann auf Galetten mit Zylinderhülsen gewickelt.

Maschine-Beschreibung

Wickelgeschwindigkeit wird mittels des auf dem Schaltpult angeordneten Potentiometer geregelt.

Durch das elektronische Antriebssystem wird stetige Wickelgeschwindigkeit gesichert und infolgedessen wird konstante Spannung des gewickelten Rohmaterials gesichert.  Nimmt der Wicklungsdurchmesser zu, so vermindert sich stufenweise die Spindeldrehzahl dank dem angewandten Selbstregelungssystem.

Die Bandspannug wird je nach Verbrauchersbedürfnissen eingestellt. Die Spindel läuft  stetig und sanft an, bis die  eingestellte Geschwindigkeit erreicht  wird. Die Anlaufzeit  ist im groβem Umfang regelbar.

An der Maschine ist elektronischer Bandlängenzähler untergebracht.  Wenn die vorprogrammierte Bandmeterzahl auf die Bobine gewickelt ist, wird die Maschine automatisch abgestellt.

Ein zusätzlicher Vorteil von dieser Maschine ist eine optionale Möglichkeit, die Bandlänge zu messen, ohne daβ das Band auf Galetten   gewickelt werden muβ.

In solchem Fall wird Rohstoff aus Drehtöpfern in Drehtöpfer umgewickelt und das Ergebnis am elektronischen Bandlängenzähler abgelesen.