# Technische daten die Bandwickelmaschine  NTE-06

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Wickeln auf Scheibenspulen Band Breite Scheibedurchmesser Loch Durchmesser Länge | mm mm mm mm | bis 20 bis 160 von 16 bis 40 bis 250 |
| Wickeln auf Galleten (Zusatzausrüstung) Band Breite Gallete Außendurchmesser Loch Durchmesser Länge | mm mm mm mm | bis 150 bis 400 25 bis 150 |
| Wickeln auf Flachkartons (Zusatzausrüstung) Band Breite Karton Höhe Karton Breite | mm mm mm | bis 40 bis 400 bis 300 |
| Stufenlose wickelngeschwingikeitregelung durch Potentiometer | m/min | von 25 bis 150 |
| Motorleistung (Spindel) | kW | 0,37 |
| Motorleistung (positive Bandaufgabe) | kW | 0,37 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1030 x 680 x 1550 |
| Maschinenmasse | kg | ~85 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandwickelmaschine 			NTE-06

### Anwendung

#### Die Bandwickelmaschine NTE-06 ist daf(r bestimmt, elastiche und unelastische Posamentenb(nder (z.B. Gummiband, Spitzenstoff, Fransen, Band usw.) umzuwickeln.Opis maszyny

Maschine-Beschreibung

Die Maschine mit voller Ausr(stung macht es m(glich , B(nder auf folgende Elemente aufzuwickeln:

- Scheibenspulen

- Galetten

- Flachkartons.

Der elektronische Messer mit programmierbarer Bandl(nge haltet die Maschine automatisch an, sobald die vorprogrammierte Meterzahl erreicht worden ist.

Sollte das gewickelte Band werwirrt werden und die Bandspannung ansteigen,  spricht  der (berlastungsw(chter an  und wird die Maschine automatisch angehalten.

Standardausr(stung

- Vorrichtung f(r positive Bandaufgabe, die spannfreie Bandaufgabe gew(hrleistet

- F(hrungsvorrichtung mit  einstellbarer Spiralensteigung und F(hrungsl(nge

- Elektronischer Bandl(ngenmesser

- Me(ger(t, das  rutschfreies Bandl(ngenmessen gew(hrleistet

- Elektrobremse f(r die Me(rolle

- Richtvorrichtung f(r Bandwickel und -Litzen

- F(hler von fehlendem Band

- (berlastungsw(chter, der die Maschine im Falle von Bandverwirrung ausschaltet

- Auswechselbare F(hrer mit nachstellbarer Breite f(r verschiedene B(nderWyposażenie dodatkowe

Zusatzger(t

- Vorrichtung zum  Wickeln auf Galetten

- Vorrichtung zum Wickeln auf Flachkartons