# Technische daten die Bandwickelmaschine NTEk-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Band Breite | mm | 3÷ 20 |
| Karton Dimensionen: Höhe Breite | mm mm | bis 240 bis 150 |
| Spindeldrehzahl Stufenlose Drezahlregelung durch Potentiometer | 1/min | 50÷ 200 |
| Spindel Motor Motorleistung Drezahl | kW 1/min | 0,37 1370 |
| Positive Bandaufgabe Motor Motorleistung Drezahl | kW 1/min | 0,37 1370 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1030 x 680 x 1550 |
| Maschinenmasse | kg | ~85 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandwickelmaschine 	NTEk-01

### Anwendung

Die Bandwickelmaschine NTEk-01 ist daf(r bestimmt, elastiche und unelastische Posamentenb(nder (z.B. Gummiband, Spitzenstoff, Fransen, Band usw.) auf Flachkartons umzuwickeln.

Maschinespeiserohstoff wird aus Dreht(pfen, Kartons usw.  aufgenommen.

#### Maschine-Beschreibung

Die Maschine erm(glicht, B(nder bzw. Kordeln auf Flachkartons umzuwickeln.

Es sind drei Wickelverfahren m(glich:

- Spiralwickelung, wo die Spiralensteigung ist je nach Bandbreite einstellbar.

- Wickelung von bestimmter Zahl der Schichten aufeinander und dann Verschiebung um die Bandbreite und weitere Wickelung wie fr(her.

- Wickelung Schicht auf Schicht ohne Verschiebung.

Der elektronische Messer mit programmierbarer Bandl(nge haltet die Maschine automatisch an, sobald die vorprogrammierte Meterzahl erreicht worden ist.

Sollte das gewickelte Band werwirrt werden und die Bandspannung ansteigen,  spricht  der (berlastungsw(chter an  und wird die Maschine automatisch angehalten.

Standardausr(stung

- Vorrichtung f(r positive Bandaufgabe, die spannfreie Bandaufgabe gew(hrleistet

- F(hrungsvorrichtung mit  einstellbarer Spiralensteigung und F(hrungsl(nge

- Elektronischer Bandl(ngenmesser

- Me(ger(t, das  rutschfreies Bandl(ngenmessen gew(hrleistet

- Elektrobremse f(r die Me(rolle

- (berlastungsw(chter, der die Maschine im Falle von Bandverwirrung ausschaltet

- Auswechselbare F(hrer mit nachstellbarer Breite f(r verschiedene B(nder