# Technische daten die Schnur-Wickelmaschine NZ-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten Anzahl Spindeln | - - | 24 48 |
| Hülsen für Abnahmebobinen Loch Durchmesser- (otw. Durchmesser –d Scheiben Durchmesser– D Länge – L | mm mm mm mm | 22 124 200 200 | 22 100 160 160 |
| Spulgeschwindigkeit | m/min | 30-60 |
| Schnur Dicke | mm | 0,08 -1 |
| Lenkhub max. Lenkhub pro ein Drehung die Rolle | mm mm | 129,160 3 |
| Maschine Antrieb: Anzahl Motoren Motorleistung Drehzahl | - | 48 |
|  | kW | 0,06 |
|  | 1/min | 900 (50 Hz) |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) |  | 3260 x 1400 x 1800 |
| Maschinenmasse | kg | ~750 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Schnur-Wickelmaschine	NZ-01

Maschine-Anwendung

Die Schnurwickelmaschine NZ-01/48 ist die letzte Machine  in der Schnur-Fertigungsstraße und ist dafür bestimmt, Fertigfabrikat auf Scheibenspulen aufzuwickeln.

Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist als zweiseitig ausgefuhrt.  Auf jeder Maschinenseite sind je 12  Wickelsätze angebracht.

Ein Wickelsatz is dafür bestimmt,  einen Schnur aufzunehmen. Jeder Satz  ist mit zwei Spindel ausgestattet, wo auf einem von denen es gewickelt wird und auf dem anderen eine vollgespullte Bobine abgenommen und eine leere Spule aufgesetzt wird.

Die Spindelmotoren werden  über Wechselrichter gespeist, wodurch  ihr Drehmoment  und dadurch auch  Spannung  von gewickeltem Schnur sich leicht nachstellen lässt.  Das Führerwerk ( eine Einheit pro Wickelsatz) verteilt die Schnur auf der Bobine.

Geschwindigkeit von den  Schnurführern  wird auch zentral  mit einem unter  der Wickelregelungseinheit angebrachten Potentiometer  nachgestellt.

Einzelne Schnüre werden zwischen  den Verteilkammstiften auf den Streichbaum (Umlenkrolle)  und  den Lamellen-Schnurmangelwächter geführt.