# Technische daten die Garnk(ppel-und-Zwirnmaschine OPS-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Kopf | Stück | 2 |
| Speisebobinen für Garn-Kern (kegelformige Kreuzbobinen): Anzahl Maximale Durchmesser Maximale Länge | Stück mm mm | 1-5 240 200 |
| Speisebobinen für Garnbeflechtung (auf Spindel): Anzahl Maximale Durchmesser Maximale Länge | Stück mm mm | 1 160 180 |
| Speisespule für Garnbeflechtung (papieren Kreuzbobinen): Art 1: - Winkel grössere Durchmesser Länge Art 2: -Winkel grössere Durchmesser Länge | º mm mm º mm mm | 5º57’ 72 225 4º20’ 60 173 |
| Abnehmewickel (kegelformige Kreuzbobinen): - Länge - Maximale Durchmesser | mm mm | 175 300 |
| Hülse des Abnehmewickels (papieren Kreuzbobinen): - Winkel - Durchmesser - GroB Loch - Durchmesser - Klein Loch - Länge | mm mm mm | 5º57’ 72 18,5 225 |
| Spindeldrehzahl (Stufenlose Regelung durch Potentiometer) | 1/min | 1500-6000 |
| Abnahmegeschwinigkeit (Stufenlose Regelung durch Potentiometer) | m/min | 40-240 |
| Zahl von Drallen pro Meter | 1/m | 7-150 |
| Motorleistung | kW | 1,2kW |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1015x970x1765 |
| Maschinenmasse | kg | 140 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Garnk(ppel-und-Zwirnmaschine          OPS-01

### Anwendung

Die Garnkl(ppel-und-Zwirnmaschine ist haupts(chlich daf(r bestimmt, Garnst(cke durch Beflechten (Zwirnen) von Kernfaden mit Garn von Spindel zu doublieren, das  das Geflecht bildet. Wenn  Spindel ausgeschaltet ist,  kann Garn normal doubliert (ohne Zwirnen) bzw, gewickelt werden

### Maschine-Beschreibung

Da die Zwirnspindeln ausgeschaltet werden k(nnen, kann die Maschine als  wie folgt verwendet werden:

- Kl(ppel- (Zwirn-) Maschine

- Doubliermaschine

- Spulmaschine.

Gezwirnte bzw. doublierte Garnst(cke im Laufe des Aufwickelns auf Kegelspule k(nnen an einer drehbaren, durch Mikroelektromotor getriebenen Paraffinieranlage paraffiniert werden.

Die Maschine ist mit 2 parallelen Bahnen mit den gemeinsamen Antrieb und Steuerung ausger(stet.

Durchgangsspindeln und Abnahme-Baugruppen werden durch getrennte , mit Wechselrichtern gesteuerte Antriebe getrieben, so da( die Zahl von Drallen pro Meter kann im vollem Bereich fl((ig geregelt werden.