# Technische daten die Korallenkordelaufgabemaschine PSK-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Wickelnpunkten | Stück | 4 oder 8 |
| Speisespule (Zylindrische Scheibe): Innendurchmesser Scheibe Durchmesser Länge | mm mm mm | 25 370 230 |
| Kordel Dicke | mm | 0,5 – 2 |
| Positivaufgaberollendrehzahl | 1/min | 13,8 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) Version 4 Punkten Version 8 Punkten | mm mm | 1030x670x1600 1030x670x1800 |
| Motorleistung | kW | 0,12 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Korallenkordelaufgabemaschine   PSK-01

### Anwendung

Die Korallenkordelaufgabemaschine ist daf(r bestimmt, die Spritzgu(maschine zu speisen.

Die Maschine ist als Kanter mit  W(chtern von fehlendem Kordel, positiver Aufgabe und Tellerspannvorrichtungen ausgef(hrt.

Maschine-Beschreibung

Je nach Ausf(hrung, k(nnen im Kanter  der Maschine vier bzw. acht Bobinen auf Zylinderscheibenspulen angebracht werden.

Kordeln von den Bobinen laufen durch die W(chtern von fehlendem Kordel. Fehlender Kordel wird mit Ton und Licht signalisiert.

Der Kordel schlingt mehrfach den Positivaufgaberollensatz um. Hinter den Rollen sind die Kompensatoren angebracht, die zwei Aufgaben erf(llen. In ihrer unterer Stellung schaffen sie Kordelreserve f(r die Spritzgu(maschine. In ihrer oberen Stellung dagegen verursachen sie , da( der  Kordel  auf den Positivaufgaberollen geklemmt wird und dadurch dieser von den Speiserollen abgewickelt wird.

An dem Maschinenauslauf sind die Tellerspannvorrichtungen abgebracht, die den in die Spritzgu(maschine hereinkommenden Kordel st(ndig gespannt halten.

Die Maschine ist mit folgenden Spann- und (berwachungsvorrichtungen ausger(stet:

- W(chter vom fehlendem Kordel

- Gravitationskompensatoren

- Tellerspannvorrichtungen Anzeigelampe