# Technische daten die F(hrerspulmaschine  PW-11/2

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 2 |
| Garnfeinheitsbereiche | tex | 4 - 120 |
| Speisespule | Zylindrische/Kreuzbobinen |
| Außendurchmesser Speisespule (max) | mm | 250 |
| Abnahmebobinen | Kreuzbobinen |
| Außendurchmesser Abnahmebobinen (max) | mm | 240 |
| Länge Abnahmebobinen (max) | mm | 190 |
| Spule des Abnahmewickels Halfwinkel den Kegel Länge Groβedurchmesser | º mm mm | 3°30’ 230 71 oder 62.5 |
| Spulgeschwindigkeit im I Bereich (Stufenlose Regelung) | m/min | 160 - 380 |
| Spulgeschwindigkeit im I Bereich (Stufenlose Regelung) | m/min | 210 - 500 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 730x700x1830 |
| Maschinenmasse | kg | ok. 80 |
| Motorleistung | kW | 0.37 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

F(hrerspulmaschine  PW - 11/2

Maschine-Anwendung

Die Garnf(hrerspulmaschine  wird haupts(chlich  bei Maschinen- und Handstrickereien , Posamentenbetrieben, Garnspulereien benutzt und wie folgt angewendet:

- Garnumspullen  von handels(blichen z.B. Spinn- bzw. Zwirnspulen auf  Kreuz-Kegelbobinen, die f(r verschiedene Zwirnmaschinen sowie Aufsteckgatter vorgesehen sind

- Garnabwickeln von Str(ngen

- Tangentabwicklung von Weichbobinen bzw. denen mit der besch(digten Struktur, die in (blicher Weise nicht abgewickelt werden koennen

- Tangentabwicklung  von Endstücken  hülsenloser Bobinen

- Auftrennen von Multisystemgewirken wie Socke, Strumpf

- Auftrennen von Ein- und Multisystem-Flachgewirken ( z. B. Material-Fallstücke von Flachstrickmaschinen)

- Garnwickeln auf Stränge zwecks dessen Färbens

- Garnwickeln auf die für Färben vorgesehenen Weichbobinen.

Je nach Produktionsprozess-Ansprüchen sowie Bedürfnissen des Benutzers verfügt  die Strickmaschine über folgende Möglichkeiten:

- Garn-Paraffinieren

- Auftragen  flüssiges Präparat-Überzugs

- Beseitigen von übermässigen Wülsten  bzw. zu grossen Knoten.

Maschine-Beschreibung

Die beschriebene Maschine wird als 2-Punkt-Ausführung geliefert. Abwickelspulen sind üblich auf dem Aufsteckgatter im  Unterteil der Maschine , in der bedienungsbequemen Zone angebracht.

Im Falle von Tangentabwicklung bzw. Abwicklung von Strängen sind  Spulen auf einem Sondergatter im Oberteil der Maschine angebracht.

Von Abwickelspulen wird Faden über  Gravitationstellergegenwinder  sowie Kompensatoren und  Fadenführer  auf Aufwickelspulen  gefuhrt.

Die Konstruktionslösung des Maschinenantriebs  ermöglicht unabhängigen Betrieb  von einzelnen Wickelpunkten  sowie stufenlose Geschwingigkeitsregelung von jedem Wickelpunkt.

Abhängig von  Garnstärke und  Materialsorte ist es möglich, den Neigungswinkel von  Bobinenstirnoberflächen nachzustellen.

Bobinen werden  auf typischen, in der Textilindustrie verwendeten  Kunstoffkegelspulen gestaltet.