# Technische daten die H(lsenlose F(hrerspulmaschine PWB-01

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 5 |
| Abnahmebobinen: Durchmesser Länge (Stufenlose Regelung) | H(lsenlose Zylindrisch Präcision |
|  | mm | bis 50 |
|  | mm | 210-290 |
| Kordelfeinheitsbereiche | mm | 0,3-0,8 |
| Mittlere Spulgeschwindigkeit | m/min | 300 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1150x760x1350 |
| Maschinenmasse | kg | ok. 120 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

H(lsenlose F(hrerspulmaschine PWB-01

### Anwendung

Die h(lsenlose F(hrerspulmaschine PWB-01 ist daf(r bestimmt, Polyamidleine, Viskose usw. auf H(lsenlosbobinen mit Pr(zisionswickelnetz zu wickeln . Solche Bobinen k(nnen in verchiedenen Maschinen zur Herstellung von Str(u(ern und Schmuckstr(usern verwendet werden.

### Maschine-Beschreibung

Die Standardmaschine wird als Funf-Spindel-Einheit geliefert. All ihre Spindeln sind mit gemeinsamen Antrieb ausgestattet, was eraubt denselben Rohstoff auf alle f(nf Spindeln zu wickeln.

Durch den Zahnradwechsel  kann ein Pr(zisionswickelnetz  f(r verschiedene Rohstoffst(rken erzielt werden.

Die Maschine ist mit folgenden (berwachungsvorrichtungen ausgerustet:

- Elektronischer programmierbarer Rohstoffl(ngenmesser

- W(chter von fehlendem Rohstoff

- (berlastungsw(chter

- Rohstoffspannvorrichtungen.

Durch den programmierbaren Messer  wird die L(nge des auf einem Spindel aufgewickelten Rostoff gemessen. Sobald die vorprogrammierte L(nge erreicht worden ist, wird der Antrieb ausgeschaltet und all die Spindeln angehalten.  Die aktuell aufgewickelte L(nge wird auf dem Messerbildschirm angezeigt.

Um die Bobinen leicht von den Spindeln abnehmen zu k(nnen, ist hier die mit  dem Handhebel gesteuerte  Sonderabschlagvorrichtung angewendet.