# Technische daten die Pr(zisionsf(hrerspulmaschine PWP-31

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 4* |
| Abnahmewickeln Zylindrisch Präcision Durchmesser x Länge | mm | 150x250 |
| Hülsen für Abnahmebobinen (Zylinder) Innerdurchmesser x Länge | mm | 28x250 |
| Außendurchmesser Speisespule | mm | bis 250 |
| Kordelfeinheitsbereiche | mm | bis 2 |
| Spindeldrehzahl Stufenlose Drezahlregelung durch Potentiometer | 1/min | 400–1400 |
| Beispiele Productionleistung unter diesen Bedinungen: Kordelfeinheitsbereiche g=2mm Spindeldrehzahl V=1400 U/min Abnahmebobinen Länge L=250mm Abnahmebobinen Außendurchmesser L=250mm | Stück/h | 240 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 1150x730x1400 |
| Motorleistung | kW | 4x0,18 = 0,72 kW |
| Netzspannung 3-phase |  | 3x230V 50Hz |

_____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Pr(zisionsf(hrerspulmaschine  PWP-31

### Anwendung

Die Pr(zisionsf(hrerspulmaschine PWP-31 ist daf(r vorgesehen, verschiedene Garn- und Kordeltypen auf Zylinderbobinen mit Pr(zisionswickelstruktur umzuspulen.

Die Maschiene kann in verschiedenen Ausf(hrungen, abh(ngig  von der Empfangsbobinen-Materiall(nge sowie von der Zahl der Wickelpunkte geliefert werden.

Die Maschine ist besonders f(r  Herstellung  von  den auf den perforierten H(lsen gewickelten Filtereins(tzen bestimmt

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist mit  dem getrennten, mittels Wechselrichters gesteuerten Motorantrieb  f(r jeden Wickelpunkt ausger(stet, wodurch ist  die bestm(gliche  Wickelgeschwindigkeitsauswahl f(r einen bestimmten Rohstoff gew(hrleistet.

Der auf Bobinen gespulte Rohstoff ist auf dem Kanter im Unterteil der Machine gesetzt.

Die Maschine ist mit folgenden Spann- und  (berwachungsvorrichtungen ausgestattet:

- Tellerspannvorrichtung

- F(hler von fehlender Kordel

- F(hler vom Bobinendurchmesser

Zylinderempfangsbobinen kennzeichnen sich durch ein Pr(zisionswickelnetz.

Durch den Zahnriemenradwechsel  wird entsprechendes Wickelnetz  verschiedenen Kordelst(rken angepasst.