Technische Daten von Präzisionsführerspulmaschine PWP-46/6

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Abnahmebobinen: Spule des Abnahmewickels Maximaldurchmesser Länge Abnahmewicklungsgewicht | mm mm kg | Präzision Kegel 3º30’ (D=58mm, l=176mm) bis 190 150 ~1 |
| Art des umzuwickelnden Rohstoffs |  | Elastisches und unelastisches Garn |
| Linearmasse des umzuwickelnden Rohstoffs | dtex | 200...900 |
| Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung) | m/min | 400...800 |
| Positive Rohstoffaufgabe |  | vorhanden |
| Präpariermittel-Eintragsmöglichkeit |  | vorhanden |
| Anzahl Spindeln | Stück | 6 |
| Installierte Leistung | kW/Punkt | ~0,20kW |
| Standardleistungsentnahme | kW/Punkt | ~0,12kW |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2810 x 700 x 1450 |
| Maschinenmasse | kg | ~520 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Präzisionsführerspulmaschine PWP-46/6

Maschine-Anwendung

Präzisionsführerspulmaschine ist dafür bestimmt,  verschiedenartiges Garn auf kegelformige Wicklungen mit Präzisionswickelnetz zu wickeln.

Besonders eignet sich die Maschine zum Trennen von  Maschenwaren im KDK-System.

Maschinen-Beschreibung

Die Maschine wird als einseitig mit 6 Wickelpunkten geliefert.

Von  Speisespulen  wird Faden über die Positivaufgaberollle, das Präpariermittel-Eintragsvorrichtung, Elektrowächter und Gegenwinder geleitet, die optimale Garnspannung gewährleisten.

Wickelprozeβ an Wickelpunkt wird in folgenden Fällen angehalten:

- Erreichen des vorprogrammierten Durchmessers an Abnahmewicklung,

- Garnabbruch bzw. -Mangel

- Anhalten eines Wickelpunktes mit STOP-Drückknopf.

Beim Betrieb im KDK-System können zusätzliche elektronische Wächter eingesetzt werden, die auf das  beim Gewirkstrennen auftretende Garn-Zusammenheften

(dreifacher Faden)  reagiert.

Anhalten beliebiges Wickelpunktes verursacht Anzünden entsprechender Signallampe , was über Interventionsnotwendigkeit informiert.

An der Maschine können folgende  technologische Kenngröβen geregelt werden:

- Wickelgeschwindigkeit,

- Durchmesser der zu erhaltenden Abnahmewicklung,

- Positivaufgabegeschwindigkeit,

- Menge des einzutragenden Präpariermittels