# Technische Daten von Präzisionsführerspulmaschine PWP-52/1

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Anzahl Spindeln | Stück | 1 |
| Abnahmewickeln: -Durchmesser Länge | mm mm | Zylindrisch-Präzision 160 270 |
| Spule des Abnahmewickels: Innendurchmesser (Minimal) Länge | mm mm | Zylindrisch-Papper 94 290 |
| Garnfeinheitsbereiche | TEX | 100 - 300 |
| Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung) | m/min | 400 - 800 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 800 x 700 x 1450 |
| Motorleistung | kW | 0,25 |
| Nenndrehzahl | U/min | 1380 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

## Präzisionsführerspulmaschine 		PWP-52/1

Maschine-Anwendung

Präzisionsführerspulmaschine PWP-52/1 ist dazu vorgesehen, verschiedenartiges Garn auf  walzenförmige Wicklungen mit  Präzisionsverschiebung zu wickeln.

Maschine-Beschreibung

Die Maschine ist mit folgenden Spann-und-Kontrollvorrichtungen ausgestattet:

- Garnmangel-Wächter,

- Wicklungsdurchmesser-Wächter.

Der auf Spulen gewickelte Rohstoff ist im Unterteil der Maschine untergebracht.

Walzenförmige Abnahmewicklungen  kennzeichnen sich durch präzises Wickelnetz.

Im Falle eines Kordelabbruchs bzw. -Mangels verursacht ein Abbruchswächter-Signal Abschalten des Antriebs und Anhalten des Wickelprozeβes. Das Wickelprozeβ an einem Wickelpunkt wird auch angehalten, wenn der verlangte Speisewicklung-Durchmesser erreicht ist.

Der  durch Wechselrichter gesteuerte Elektromotorantrieb der Maschine  macht es möglich, entsprechende Wickelgeschwindigkeit für einen bestimmten Rohstoff auszuwählen.