# Technische daten die Kordelzwirnmaschine SS-15

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Dicke Kordel | mm | 1 – 5 |
| Garnfeinheitsbereiche | tex | bis 3 x 2000 |
| Anzahl Zwirnen pro 1 meter | 1/m | 33 – 125 |
| Zwirn Richtung |  | S oder Z |
| Speisespule (I Zwirngrad): Durchmesser Länge | mm mm | 125 180 |
| Abnahmewickel (II Zwirngrad): Durchmesser Länge | mm mm | 210 180 |
| Abnahmewickelmasse | kg | bis 4 |
| Beispiele Abraitsleistungen pro 8 Stunden für Dichte: Kordel mit 70 Zwirnen pro meter und lineare masse 3,2g/m | kg | 32 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2170 x 600 x 1020 |
| Motorleistungen | kW | 3 x 0,55 +0,09 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Kordelzwirnmaschine 				SS-15

### Anwendung

Die Kordelzwirnmaschine SS-15 ist  f(r Herstellung von Kordeln und Seilen bestimmt. Dank  der M(glichkeit, verschiedene Rohstoffe mit  verschiedener Garn-Linearmasse und -Koloristik sowie -Zwirngrad zu bearbeiten, finden die Garnprodukte weitgehend Anwendung.

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine wird mit Garn von grossen  Kreuz-und-Kegel- bzw. Zylinderbobinen gespeist.

Mit der Kordelzwirnmaschine werden in einem Arbeitsgang einzelne Garnst(cke und der Kordel gezwirnt.

In der ersten Etappe wird  das Garn gleichzeitig auf  drei an der Zwirmaschine  angelegte Scheibenspulen gewickelt.

W(hrend der zweiten Etappe wird das Garn sowie die Kordel  final gezwirnt.

Die gezwirnte Kordel wir auf Metalscheibenspulen gewickelt.

Die in der Maschine werwendeten Antriebe mit Einsatz von Wechselrichtern, Kupplungen, Pulverbremse und F(hlern machen es m(glich, technologische Parameter leicht zu (ndern sowie den richtigen Maschinenbetrieb zu beaufsichtigen.

Infolge der angewandten technischen L(sungen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

- Grosse Produktionskapazit(t

- Einfaches Einf(hren von technologischen Einstellungen

- Geringe Leistungsaufnahme

- Sicherheit vom Bedinungspersonal

- Grosse Laufzeit und Zuverl(ssigkeit