# Technische daten die Bandstapler (Lagestapler) UT-06

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Verlegungsgeschwindigkeit (3 Übersetzung) | m/min | 47, 64, 81 |
| Tischverschiebung Geschwindigkeit (Stufenlose regelung) | mm/s | von 7,9 bis 34 |
| Ausmaβe die Kartons: Länge Breite Höhe | mm mm mm | von 300 bis 700 bis 400 bis 400 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 890 x 960 x 1720 |
| Maschinenmasse | kg | ~100 |
| Motorleistungen | kW | 2 x 0,37 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino										Tel: 	(042) 214 05 42

Pawlikowice 58											Fax:	(042) 214 07 47

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 678 76 15

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 678 68 94

internet: www.metexjc.com.pl						e-mail: metexjc@metexjc.com.pl, metexjc@post.pl

# Text boxes

Bandstapler (Lagestapler) 			UT-06

### Anwendung

Die Bandstapler (Lagestapler) UT-06 ist daf(r bestimmt, elastische und nicht elastiche Posamentenprodukte wie Gummiband, Spitzenstoff, Band, Fransen usw. in Kartons aufzustapeln (aufzulegen).

### Maschine-Beschreibung

Die Maschine wird als Zweiauslaufeinheit mit unabh(ngigen Bandf(rderantrieben sowie mit dem  gemeinsamen Quervorschubsantrieb f(r den Tisch angeliefert, wo die Kartons aufgelegt sind,

B(nder k(nnen mit drei Geschwindigkeiten gestapelt (aufgelegt) werden. Durch die einstellbare Geschwindigkeit und  den einstellbaren Stapelarm-Schwenkwinkel k(nnen die B(nder  in Kartons mit verschiedenen L(ngen gestappelt (aufgelegt) werden. Dank der einstellbaren Tischverschiebung k(nnen Kartons mit  verschiedenen Breiten verwendet werden.

An jedem von den Maschinenausl(ufen befinden sich folgende Betriebshilfsger(te:

- Bandrichtvorrichtung

- (berlastungsw(chter

- F(hler von fehlendem Band

- Messrolle

- Vorrichtung f(r positive Bandaufgabe

- Elektronischer programmierbarer Bandl(ngenmesser

Die Vorrichtung f(r positive Bandaufgabe, besonders wichtig f(r elastische B(nder, vermindert und kompensiert Bandspannung in deren Me(zone, wodurch deren Pr(zisionsmessen gesichert ist.

Der elektronische Messer verursacht, den Auslauf anzuhalten, wo die vorprogrammierte Meterzahl erreicht worden ist.  Die aktuelle L(nge des stapelten (aufgelegten) Bandes  wird st(nding auf dem Messerbildschirm angezeigt.