# Technische Daten von Thermostabilisierungsanlage UTS-07

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Lineargeschwindigkeit des zu trocknenden Gewebe | m/min | 0,4÷1,8 |
| Gewebebreite | mm | 360 |
| Vortrocknungskammer: Länge Breite Höhe Heizelementenleistung | mm mm mm kW | 880 630 1750 3x3kW |
| Trockentrommel: Stückzahl Durchmesser Länge Geregelte Temperatur Leistung von Heizelementen (pro 1 Trommel) | Stück mm mm ºC kW | 2 216 450 bis 250 1,5 |
| Umgrenzungsmaβe (Trockentrommelsatz): Länge Breite Höhe | mm mm mm | 710 1100 1250 |
| Motorleistung | kW | 0,18 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

UTS-07 Thermostabilisierungsanlage

Maschine-Anwendung

Die Thermostabilisierungsanlage ist  zum Schlichten von Posamentenbändern  bestimmt,  die mit entsprechender Flüssigkeit zu netzen und danach zu trocknen sind.

Maschine-Beschreibung

Das geschlichtete Gewebe läuft im stetigem Bearbeitungprozeβ über folgende Maschine-Baugruppen:

- Netzvorrichtung deren Aufgabe  ist, laufende Bänder einzutauchen (zu netzen),

- Quetschpresse, wo Flüssigkeitsüberschuβ aus laufenden Bändern  durch 2 mit Gummi bedeckte Wellen beseitigt wird.

- Vortrocknungskammer,

- Trockentrommel, auf welchen schluβfertige Trocknung von Bändern   verwirklicht wird.

- Abnahmevorrichtung bestehend aus 2 mit Gummi bedeckten und durch Getriebemotor angetriebenen Wellen.

Trockenwellen- und Abnahmewellen-Antrieb ist mit Drehzahlregelung ausgestattet.