# Technische Daten von  Multipunkt-Bandwickelmaschine WNT-03

| Bezeichnung | Maβeinheit | Wert |
| --- | --- | --- |
| Maschine-Speise Bandbreite | mm | Multi Band aus MKT-01 von 0,3 bis 5 |
| Anzahl Wickelnpunkten | St(ck | 112 |
| Abnahmewickeln: Durchmesser Länge | mm mm | 80 89 |
| Hülse für Abnahmebobinen Innendurchmesser Scheiben Durchmesser Hülselänge | mm mm mm | 10 83 97 |
| Spulgeschwindigkeit (stufenlos regelbar) | m/min | 20 bis 100 |
| Lenkhubgeschwindigkeit (stufenlos regelbar) | m/min | 0,2 bis 4 |
| Motorleistung | W | 370 |
| Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2310 x 900 x 1970 |
| Maschinenmasse | kg | etwa 300 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Multipunkt-Bandwickelmaschine WNT-03

### Maschine-Anwendung

Die Multipunkt-Bandwickelmaschine ist grundsatzlich daf(r bestimmt,  zusammen mit der Bandschneidmaschine MKT-01 betrieben zu werden.

Mitbetrieb ist auch mit anderen Schneidmaschinen m(glich.

Maschine-Beschreibung

Die auf der Maschine geschnittenen Foliestreifen werden auf die Scheibenspulen gewickelt.

Durch das F(hrungssystem wird gleichm(ssige Auflegung der gewickelten Streifen auf der ganzen Spulenl(nge gesichert.

Durch den regelbaren F(hrungshub kann die Maschine  verschiedenen Streifenbreiten angepasst werden.

Da die Maschine durch den mit dem Wechselrichter gesteuerten Elektromotor getrieben wird, kann die Maschine weich angelassen  und die Wickelgeschwindigkeit  stufenlos geregelt werden.