Технические данные  ленторезального автомата  ACT-02 / АЦТ-02

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Возможность резания лент и верёвок: холодный процесс горячий процесс |  | нет существует |
| Размеры питательного навоя в держателе: макс. внешный диаметр мин. внутренный диаметр макс. внутренный диаметр | мм мм мм | 250 20 45 |
| Максимальная ширина ленты: для перпендикулярной резки для резки под углом | мм мм | 60 50 |
| Длина отрезаемых кусков | мм | 80 до 10000 |
| Угол установки терморезца | ° | ±45 |
| Ругулируемая скорость подачи сырья | м/мин | до 30 |
| Максимальная температура терморезца | °C | 350 |
| Мощность нагревателя терморезца | В | 300 |
| Напряжение питания |  | 230V/50Hz |
| Установленная мощность | kВ | 0,55 |
| Диаметр патрубка отвода выхлопных газов | мм | 80 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 830 x 720 x 1650 |
| Вес машины | кг | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Ленторезальный автомат ACT-02 / АЦТ-02

Предназначение машины

Ленторезальный автомат предназначен для горячей резки термическим ножом позументных лент на отрезки с программированной длиною.

Резка может совершаться  перпендикулярно оси сырья, а также  под углом устанавливаемым в пределах  +- 45(.

Описание машины

Машина вполне автоматизирована. Питательное сырьё для машины отбирается  с навоя подвешённого в держателе. Затем проходит оно через систему проводников, откуда направляется к тянущим роликам. Здесь происходит  отмеривание материала, а затем запускаeтся резка. Отрезанный кусок падает вниз  через отбирающeе устройство в контейнер.

Электронная система привода и управления обеспечает:

- прецизионный отмер сырья

- отсчитывание числа получённых отрезков

- регулирование температуры терморезца

- регулирование времени резки терморезцом

- регулирование скорости вытягивания ленты

- задержка машины в случае недостатка сырья.

Электронный счётчик  штук задержеет автоматически машину после достижения заданного количества штук.