## Технические данные звёздопроизводственного автомата AGWm-01/ АГВм-01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина полипропиленовой ленты | мм | 5 |
| Катушка двухфланцевая (для полипропиленовой ленты): диаметр отверстия диаметр фланцев длина | мм мм мм | 16 88 112 |
| Ширина бумажной прилипчевой ленты (для авточитателя кода или гладкой) | мм | 10 |
| Диаметр роликов бумажной прилипчевой ленты | мм | до 320 |
| Диаметр звёздочек (с бесступенчатой регулировкой) | мм | от 25 до 35 |
| Число рожков программируемое посредством счётчика | шт. | до 18 |
| Угол расстояния между рожками звёздочки (выбираемый переключателем) |  | 2100 или 2250 |
| Вместимость магазина щвеца | шт. | до 350 |
| Число степеней скорости процесса формирования звёздочек |  | 5 |
| Производительность в зависимости от числа рожков для 12 рожков для 16 рожков для 18 рожков | шт./ч | до 540 до 460 до 420 |
| Напряжение питания |  | 3x400V/50Hz |
| Установленная мощность | kВ | 0,55 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 680 x 600 x 1350 |
| Вес машины | кг | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Звёздопроизводственный автомат

AGWm-01/ АГВм-01

Предназначение машины

Звёздопроизводственный автомат  предназначен для формировки декоративных звёздочок  из полипропиленовой ленты.

Эти звёздочки предназначены для наклейки на упаковках подарков, сувениров , а также для декоративных применений.  Формируемые звёздочки  могут принимать разное число уголков  изменяемое простым образом  путём установки  электронного счётчика.

Диаметр звёздочки может изменяться в широком диапазоне.

Готовая звёздочка соединена с отрезком  прилипчевой ленты. Звёздочки могут формироваться  с пятью скоростями выбираемыми при помощи  переключателя.

Описание машины

Автоматический процесс формирования звёздочки  состоится  со следующих этапов:

- предварительное выдвижение ленты

- формирование первичной петли

- формирование рожков

- отрезка ленты

- сшивка звёздочки с бумажной лентой

- выброс законченной звёздочки

Посредством фотооптического датчика  контролируется совершение процесса формирования звёздочки. Если по какому-то поводу  звёздочка  не покинула зоны формирования, машина задерживается для устранения относительной причины.

На панели управления расположены следующие элементы:

- кнопки start / старт, stop / стоп, stop technologiczny / технологический стоп

- переключатель скорости формирования звёздочки

- переключатель скорости подачи ленты

- счётчик числа рожков

- переключатель угла между рожками

- диоды сигнализирующие включённое питание, недостаток ленты и аварию (повреждение) датчика

- счётчик числа выпущенных звёздочок ( опцион)