Технические данные автомата для производства затягиваемых бантов AKS-04/АКС-04

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина внешной полипропиленовой ленты | мм | от 20 до 33 |
| Ширина внутренной полипропиленовой ленты | мм | 15 lub 20 |
| Диаметр роликов полипропиленовой ленты | мм | до 320 |
| Размеры производимых бантов: Вариант 1: Применять блок нагревателей 20x500 Вариант 2: Применять блок нагревателей 30x500 Вариант 3: Применять блок нагревателей 20x650 Вариант 4: Применять блок нагревателей 19x500 | мм мм мм мм | ширина x длина (20-24) x (490-510) *1A (30-33) x (490-510) *1 (20-24) x (650-700) *2A 19 x (490-510) *2A |
| Пределы регулирования температуры | (C | до 260 |
| Теоретическая производительность | шт./ч | 900 |
| Установленная мощность | KB | 0,6 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1330x435x1380 |
| Габаритные размеры + катушечнaя рамка (длина x ширина x высота) | мм | 1910x435x1380 |
| Вес машины | кг | ~95 |

В случае нестандартной ширины ленты надо представить её размер в заказе.

*1 Стандартное оборудование

*2 Дооборудование

A- Ширина внутреннoй ленты 2x7,5mm=15mm

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Jerzy Cascarino								Tel/Fax:  (042) 214 05 42

Pawlikowice 58										Tel:	(042) 678 76 15

95-200 PABIANICE									Tel:	 0602 494 370

woj. łódzkie POLSKA									Fax:	(042) 678 68 94

# Text boxes

Автомат для производства затягтваемых бантов 									AKS / АКС-04

Предназначение машины

Производственный автомат для затягиваемых бантов предназначен для производства декоративных бантов применяемых для перевязки подарков

Описание машины

Банты изготовляются из 3 полипропиленовых  пент, причём одна из них режеться вдоль сосдавая  две ленточки. Ленты соединяются с собою путём сварки давлением таким образам, что после как внутренные ленты станут стягнутыми, внешние ленты сформируют бант.

Электронный счётчик с программатором  числа бантов делает возможным задержить машину после выпуска определённого числа  ленточек  для обмена контейнера.

Регулирование температуры, а также регулирование времени сварки давлением обеспечают возможность достижения хорошего качества стыков сваренных давлением.

Длина бантов может регулирлваться, однако лучший результат для стандартного нагревателя получается при длине мм 500

С левой стороны машины расположена рама, на которой размещены три ролика ленты. Каждая лента контролируется  датчиком сигнализирующим недостаток  какого-то из них  и вызывающим остановку машины после завершения  полного продукционного цикла

В верхней части машины расположен держатель сменяемых контейнеров для складирования  готовых  бантов. Контейнер изготовлен так, что делает возможной  простую обмотку  пакета бантов.  Во время данной операции автоматом производится очередная партия бантов.