Технические данные автомата для производства затягиваемых бантов AKS-05/АКС-05

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина внешной полипропиленовой ленты | мм | 40 или 48 |
| Ширина внутренной полипропиленовой ленты | мм | 20 |
| Диаметр роликов полипропиленовой ленты | mm | до 400 |
| Размеры производимых бантов: Вариант 1: Применять блок нагревателей 40х880 Вариант 2: Применять блок нагревателей 48x880 | mm mm | ширина x длина 40 x 880 48 x 880 |
| Мощность нагревательных элементов | В | 240 |
| Пределы регулирования температуры | (C | до 380 |
| Теоретическая производительность Примечание: Производительность зависит от требуемого времени сварки давлением. | шт./ч | до 900 |
| Установленная мощность | KB | 0,6 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1260x320x1000 |
| Габаритные размеры + катушечнaя рамка (длина x ширина x высота) | мм | 1860x450x1380 |
| Вес машины | кг | ~95 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino									Tel/Fax:  (042) 214 05 42

Pawlikowice 58										Tel:	(042) 678 76 15

95-200 PABIANICE									Tel:	 0608 634 370

woj. łódzkie POLSKA									Fax:	(042) 678 68 94

www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@metexjc.com.pl

# Text boxes

Автомат для производства затягтваемых бантов 									AKS / АКС-05

Предназначение машины

Производственный автомат для затягиваемых бантов предназначен для производства декоративных бантов применяемых для перевязки подарков. Банты состоят из 4 полипропиленовых лент, двух внешних и двух внутренних.. Ленты соединяются с собою путём сварки давлением таким образам, что после как внутренные ленты станут стягнутыми, внешние ленты сформируют бант.produktu.

Описание машины

Применённые микропроцессоровые терморегуляторы  располагают возможностью  программированиа не только концевого значения температуры но и характеристики изменений температуры нагревательных наконечников. Подробные инструкции в отношении программирования терморегулятора  содержатся в приложенной инструкции данного регулятора.

Длина бантов составляет мм 880.

Электронный счётчик с программатором  числа бантов делает возможным задержить машину после выпуска определённого числа  ленточек  для обмена контейнера.

С левой стороны машины расположена рама, на которой размещены три ролика ленты. Каждая лента контролируется  датчиком сигнализирующим недостаток  какого-то из них  и вызывающим остановку машины после завершения  полного продукционного цикла

Для каждого ролика ленты предусмотренЫ: режущий нож, фрикционный тормоз, а также система направителей  дающих возможность регулировки напряжения ленты  для достижения их (лент) правильного пробега.