Технические данные автомата для производства затягиваемых бантов AKS-06/АКС-06

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина внешной полипропиленовой ленты | мм | 15,19 или 20 |
| Ширина внутренной полипропиленовой ленты | мм | 15 или 20 |
| Диаметр роликов полипропиленовой ленты | мм | до 400 |
| Размеры производимых бантов: Вариант 1: Применять блок нагревателей 15х250 Вариант 2: Применять блок нагревателей 20x500 Вариант 3: Применять блок нагревателей 20x500 | мм мм мм | ширина x длина 15 x 250 19 x 500 20 x 500 |
| Мощность нагревательных элементов | В | 240 |
| Пределы регулирования температуры | (C | до 380 |
| Теоретическая производительность для бантов 15х250 Теоретическая производительность для бантов 20x500 Примечание: Производительность зависит от требуемого времени сварки давлением. | шт./ч шт./ч | до 1300 до 1100 |
| Установленная мощность | KB | 0,6 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1260x320x1000 |
| Габаритные размеры + катушечнaя рамка (длина x ширина x высота) | мм | 1860x450x1380 |
| Вес машины | кг | ~95 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Автомат для производства затягтваемых бантов 									AKS / АКС-06

Предназначение машины

Производственный автомат для затягиваемых бантов предназначен для производства декоративных бантов применяемых для перевязки подарков. Банты состоят из 4 полипропиленовых лент, двух внешних и двух внутренних. Ленты соединяются с собою путём сварки давлением таким образам, что после как внутренные ленты станут стягнутыми, внешние ленты сформируют бант.

Описание машины

Применённые микропроцессоровые терморегуляторы  располагают возможностью  программированиа не только концевого значения температуры но и характеристики изменений температуры нагревательных наконечников. Подробные инструкции в отношении программирования терморегулятора  содержатся в приложенной инструкции данного регулятора.

Длина бантов составляет 250мм  или 500mm

Электронный счётчик с программатором  числа бантов делает возможным задержить машину после выпуска определённого числа  ленточек  для обмена контейнера.

С левой стороны машины расположена рама, на которой размещены три ролика ленты. Каждая лента контролируется  датчиком сигнализирующим недостаток  какого-то из них  и вызывающим остановку машины после завершения  полного продукционного цикла

Для каждого ролика ленты предусмотренЫ: режущий нож, фрикционный тормоз, а также система направителей  дающих возможность регулировки напряжения ленты  для достижения их (лент) правильного пробега.